Dolní a horní propust

Nejjednodušší RC členy, tzv. poločlánky, jsou složeny z rezistoru a kondenzátoru – proto RC.

rc 2000 μLAB - DOLNÍ A HORNÍ PROPUST

časová oblast

OBSAH

1. Teoretický vstup (opakování z teoretického vyučování)	2

2. Schéma zapojení DP a HP v systému rc 2000 - μLAB	3

3. Postup práce a výpočty	4

3.1 Zapojíme obvod  dle schématu DP a HP	4

3.2 Vypočteme mezní kmitočet propusti	4

3.3 Nastavíme funkční generátor	5

3.4 Vlastní měření	5

3.5 Výpočty	5

4. Výsledky měření	6

5. Závěr	6

Použité zdroje:

- http://www.rcdidactic.cz

- http://www.med.muni.cz

- http://www.barts.cz

Zpracoval: Ing. Bc. Miloslav Otýpka

# 1. Teoretický vstup (opakování z teoretického vyučování)

- články dolní propust - DP (integrační) a  horní propust - HP (derivační) jsou frekvenčně závislé

- mezní kmitočet  propusti je

- pro výpočet platí vzorce v tabulce

- charakteristickou veličinou těchto obvodů je jejich napěťový přenos (A)

U1 - vstupní napětí členu      U2 - výstupní napětí členu

- napěťový přenos v dB

- přenos napětí dolní propusti

- pro  fm platí:

  - pokles napětí: - 3dB

  - fázový posuv: ± 450              (DP)         (HP)

  - od  fm  přenos klesá se strmostí 6 dB na oktávu tj.  20 dB na dekádu

# 2. Schéma zapojení DP a HP v systému rc 2000 - μLAB

Body +IN A, -IN A, +IN B a -IN B propojíme se stejně označenými zdířkami PC měřící jednotky ADDU.

Seznam součástek a modulů dle zapojení:

- Rezistor 5 kΩ

- Kondenzátor 100 nF

- Funkční generátor 0,2 V - 10 V / 0,01 Hz - 10 kHz

- Propojovací vodiče

- PC + program rc 2000

# 3. Postup práce a výpočty

### 3.1 Zapojíme obvod  dle schématu DP a HP

### 3.2 Vypočteme mezní kmitočet propusti

### 3.3 Nastavíme funkční generátor

- U = 5 V sinus

- f = 318,3 Hz

### 3.4 Vlastní měření

### 3.5 Výpočty

- provedeme komparaci fázového posunu φ - výpočtem a odečtením z grafu

- 45,10   - horní  propust

- 315,30 - dolní propust

- provedeme výpočet útlumu pro mezní kmitočet z grafu = 3 dB

# 4. Výsledky měření

# 5. Závěr

Vypočtené hodnoty byly potvrzeny měřením. Nepatrné rozdíly jsou způsobeny chybami měření, parazitními kapacitami a indukčnosti. Rovněž výpočty byly zaokrouhleny. Filtry dolní a horní propust jsou v odborné literatuře označovány jako dvojbrany či čtyřpóly a jsou to nejčastěji používané obvody pro ovlivnění přenosu střídavých elektrických signálů. V pasivní podobě je jejich přenos vždy menší jak 1. Pomocí propustí můžeme provést selekce kmitočtů, ovlivnit jak amplitudu signálu, tak i fázový posun mezi vstupním a výstupním napětím. Jejich aplikace nalezneme v řadě oblastí elektrotechniky (RC oscilátory, elektroakustika, telekomunikační filtry, odrušovací filtry, reproduktorové soustavy atd.).

# Footnotes

Dekáda - kmitočet 10x vyšší nebo 10x nižší, než kmitočet mezní.

ADDU je modul ANALOG &DIGITAL DATA UNIT a umožňuje měřit a generovat analogové a číslicové signály. Měřící jednotka komunikuje s PC pomocí sériové linky (rozhraní RS 232 nebo USB).

# Text boxes

DOLNÍ PROPUST (low-pass)

integrační článek

Přenáší lépe nižší kmitočty a vyšší kmitočty potlačuje.

Časová konstanta

HORNÍ PROPUST (high-pass)

derivační článek

Přenáší lépe vyšší kmitočty a nižší kmitočty potlačuje.

Časová konstanta

- přenos napětí horní propusti

Zapojení RC horní propusti pro měření v časové oblasti. Vlevo funkční generátor, vpravo vlastní horní propust na univerzálním propojovacím poli (COMPONENT BOARD).

Postup měření:

- zapneme PC a spustíme program rc 2000

- vybereme z nabídky „Osciloskop“

- nastavíme požadovaná měřítka souřadnicových     os

- měření provedeme sekvenční variantou

- spustíme měření DP - žlutá varianta

- počkáme na vykreslení charakteristik (žlutá křivka)

- prohodíme vzájemně komponenty R a C  (zapojíme HP)

- spustíme měření HP - modrá varianta

- počkáme na vykreslení charakteristik (modrá křivka)

- provedeme otisk monitoru např. „Print scrn“, Xnview …

- obrázek uložíme pro další zpracování protokolu měření

Celkové zapojení HP včetně modulu ADDU.

Zapojení dolní  propusti (DP).

Zapojení horní propusti (HP).

Vlevo fázorový diagram.  Bílý vektor 00 = vstupní napětí, žlutý vektor 315,30 = výstupní napětí DP, modrý vektor 45,10 = výstupní napětí HP.

Vpravo časová oblast. Bílá sin křivka = vstupní napětí (5V), žlutá sin křivka = výstupní napětí DP(3,53V), modrá sin křivka = výstupní napětí HP (3,53V).