Dolní a horní propust

Nejjednodušší RC členy, tzv. poločlánky, jsou složeny z rezistoru a kondenzátoru – proto RC.

rc 2000 μLAB - DOLNÍ A HORNÍ PROPUST

frekvenční  oblast

OBSAH

1. Teoretický vstup (opakování z teoretického vyučování)	2

2. Schéma zapojení DP a HP v systému rc 2000 - μLAB	4

3. Postup práce a výpočty	4

3.1 Zapojíme obvod  dle schématu DP a HP	4

3.2 Vypočteme mezní kmitočet propusti	5

3.3 Provedeme měření	5

3.4 Vlastní měření	5

3.5 Výpočty	5

4. Výsledky měření	6

5. Závěr	8

Použité zdroje:

- http://www.rcdidactic.cz

- http://www.animations.physics.unsw.edu.au

- http://en.wikipedia.org

- http://www.med.muni.czhttp://www.med.muni.cz

Zpracoval: Ing. Bc. Miloslav Otýpka

# 1. Teoretický vstup (opakování z teoretického vyučování)

- články dolní propust - DP (integrační) a  horní propust - HP (derivační) jsou frekvenčně závislé a posouvají fázi výstupního signálu oproti vstupnímu

- mezní kmitočet  propusti je

- přenos napětí dolní propusti

- pro  fm platí:

  - pokles napětí: - 3dB

  - fázový posuv: ± 450              (DP)         (HP)

  - od  fm  přenos klesá se strmostí 6 dB na oktávu tj.  20 dB na dekádu

- frekvenční a fázová charakteristika DP

- frekvenční a fázová charakteristika HP

má inverzně podobné charakteristiky - viz bod 4. Výsledky měření

# 2. Schéma zapojení DP a HP v systému rc 2000 - μLAB

Body  OUT, GND, +IN A, -IN A, +IN B a -IN B propojíme se stejně označenými zdířkami PC měřící jednotky ADDU.

Seznam součástek a modulů dle zapojení:

- Rezistor 5 kΩ

- Kondenzátor 100 nF

- Propojovací vodiče

- PC + program rc 2000

# 3. Postup práce a výpočty

### 3.1 Zapojíme obvod  dle schématu DP a HP

### 3.2 Vypočteme mezní kmitočet propusti

### 3.3 Provedeme měření

- frekvenční charakteristiky DP a HP

- fázové charakteristiky DP a HP

### 3.4 Vlastní měření

### 3.5 Výpočty

Provedeme výpočet útlumu pro mezní kmitočet z grafu = 3 dB.

# 4. Výsledky měření

a) fázorová a frekvenční charakteristika

b) fázorová a fázová charakteristika

# 5. Závěr

Vypočtené hodnoty byly potvrzeny měřením. Nepatrné rozdíly jsou způsobeny chybami měření, parazitními kapacitami a indukčnosti. Rovněž výpočty byly zaokrouhleny. Filtry dolní a horní propust jsou v odborné literatuře označovány jako dvojbrany či čtyřpóly a jsou to nejčastěji používané obvody pro ovlivnění přenosu střídavých elektrických signálů. V pasivní podobě je jejich přenos vždy menší jak 1. Pomocí propustí můžeme provést selekce kmitočtů, ovlivnit jak amplitudu signálu, tak i fázový posun mezi vstupním a výstupním napětím. Jejich aplikace nalezneme v  řadě oblastí elektrotechniky (RC oscilátory, elektroakustika, telekomunikační filtry, odrušovací filtry, přenosové systémy, reproduktorové soustavy atd.).

# Footnotes

Dekáda - kmitočet 10x vyšší nebo 10x nižší, než kmitočet mezní.

ADDU je modul ANALOG &DIGITAL DATA UNIT a umožňuje měřit a generovat analogové a číslicové signály. Měřící jednotka komunikuje s PC pomocí sériové linky (rozhraní RS 232 nebo USB).

# Text boxes

DOLNÍ PROPUST (low-pass)

integrační článek

Přenáší lépe nižší kmitočty a vyšší kmitočty potlačuje.

Časová konstanta

HORNÍ PROPUST (high-pass)

derivační článek

Přenáší lépe vyšší kmitočty a nižší kmitočty potlačuje.

Časová konstanta

- přenos napětí horní propusti

Zapojení DP (vlevo) a HP (vpravo) na univerzálním propojovacím poli (COMPONENT BOARD )  pro měření ve frekvenční oblasti.

Postup měření:

- zapneme PC a spustíme program rc 2000

- vybereme z nabídky „Frekvenční charakteristiky“

- nastavíme požadovaná měřítka souřadnicových     os

- měření provedeme sekvenční variantou

- spustíme měření DP - žlutá varianta

- počkáme na vykreslení charakteristik (žlutá křivka)

- prohodíme vzájemně komponenty R a C  (zapojíme HP)

- spustíme měření HP - modrá varianta

- počkáme na vykreslení charakteristik (modrá křivka)

- provedeme otisk monitoru např. „Print scrn“, Xnview …

- obrázek uložíme pro další zpracování protokolu měření

Celkové zapojení  včetně modulu ADDU.

Zapojení dolní  propusti pro měření frekvenční a fázové charakteristiky.

Zapojení horní propusti pro měření frekvenční a fázové charakteristiky.

Vlevo fázorový diagram DP a  HP. Vpravo frekvenční charakteristika DP a HP. Měření   je prováděno (cursor) při kmitočtu 100 Hz.

Dolní propust

Frekvenční charakteristika

- propustné pásmo je od 0Hz do frekvence fm

- při frekvenci fm dochází k poklesu zisku o - 3dB

- od frekvence fm klesá  charakteristika zisku se strmostí - 20 dB na dekádu

- měřítko osy frekvence je logaritmické

Dolní propust

Fázová charakteristika

- na svislou osu nanášíme fázový posun φ od 00 do -900

- na vodorovné ose je frekvence f (Hz)

- φ narůstá do záporných hodnot a při mezním kmitočtu dosahuje hodnoty  - 450

# Fázorový diagram DP

Žlutý vektor DP opisuje půlkružnici na jednotkové kružnici.

- Pro snímaný kmitočet 100 Hz můžeme odečíst fázový posun mezi vstupním             a výstupním napětím φ = -17,40.

- Vektor výstupního napětí U2 = Re + jIm =    = 0,91 - j0,29 = 0,955 a udává kolikrát         je výstupní napětí zeslabeno v porovnáním s napětím vstupním při kmitočtu 100 Hz.

- Provedeme kontrolu:

# Fázorový diagram HP

Modrý vektor HP opisuje půlkružnici na jednotkové kružnici.

- Pro snímaný kmitočet 100 Hz můžeme odečíst fázový posun mezi vstupním             a výstupním napětím φ = 72,60.

- Vektor výstupního napětí U2 = Re + jIm =    = 0,09 + j0,29 = 0,299 a udává kolikrát        je výstupní napětí zeslabeno v porovnáním s napětím vstupním při kmitočtu 100 Hz.

- Provedeme kontrolu:

# Frekvenční charakteristika DP

- Žlutá křivka postupně klesá.

- Pro snímaný kmitočet 100 Hz můžeme odečíst pokles napětí o -0,4 dB tj. 0,955 x.

- Při mezním kmitočtu 318,3 Hz se křivka DP protíná s křivkou HP.

- Od frekvence fm klesá  charakteristika zisku se strmostí - 20 dB na dekádu.

# Frekvenční charakteristika HP

- Modrá křivka postupně narůstá.

- Pro snímaný kmitočet 100 Hz můžeme odečíst pokles napětí o -10,5 dB tj. 0,299 x.

- Při mezním kmitočtu 318,3 Hz se křivka HP protíná s křivkou DP.

- Do frekvence fm roste  charakteristika zisku se strmostí  20 dB na dekádu.

# Fázový diagram DP

- Žlutá křivka postupně klesá.

- Pro snímaný kmitočet 100 Hz můžeme odečíst fázové zpoždění φ = -17,50.

- Při kmitočtu fm = 318,3 Hz je φ = -450.

- Pro f = 10 kHz je φ = -900.

# Fázový diagram HP

- Modrá křivka postupně klesá.

- Pro snímaný kmitočet 100 Hz můžeme odečíst fázové zpoždění φ = -72,60.

- Při kmitočtu fm = 318,3 Hz je φ = 450.

- Pro f = 10 kHz je φ = 00.

Vlevo fázorové diagramy  DP a HP. Vpravo fázové charakteristiky DP a HP.

Měření provádíme  bez funkčního generátoru!

Svorky OUT a GND propojíme s ADDU.

ADDU