Proudová zátěž DPS

Firma PRINTED s.r.o. v Mělníce se zabývá návrhem, výrobou a osazováním desek plošných spojů. Výroba se zde provádí fotogalvanickou cestou.

Než se dostaneme k proudové zátěži DPS, prohlédněme si několik fotografíí z výrobního programu firmy. DPS se zde navrhují a zhotovují jednovrstvé i multivrstvé, ohebné i na hliníkových podložkách.

Nyní ke slíbené proudové zátěži DPS

Na stránkách firmy  http://www.printed.cz/

otevřeme záložky:

- KE STAŽENÍ

- SOFTWARE

a nabídne se nám jednoduchý exe program:

Výpočet proudové zátěže - proudovazatez.exe (354.00 kB)

Ovládání programu je snadné a při zadávání parametrů nás často překvapí hodnoty proudového zatížení.

V programu označíme:

- šířku Cu cesty v mm (rozsah 0,1mm až 10 mm)

- tloušťku Cu fólie v μm (rozsah 18 μm  až 100 μm)

- oteplení ve 0C (10 0C až 100 0C)

V pravém horním poli se nám objeví maximální proudová zátěž v A.

Poznámka:

Převážná většina běžných desek plošných spojů má tloušťku měděné fólie 35 μm.

# Text boxes

Obr. 2 Vysokofrekvenční transformátor vyrobený technikou vícevrstvých plošných spojů v porovnání s mincí.

Obr. 2 Jednovrstvé i multivrstvé DPS a plošné spoje vyrobené na hliníkové podložce.

Obr. 1  Z obvodového schématu je  vytvořen v návrhovém systému FORMICA motiv plošného spoje.