- Zapojení se společným emitorem a kolektorem

Na levé desce najdeme nejčastější zapojení tranzistorového zesilovače. Dobře vyvedené měřící body umožní ověřit i měřit.

Pravý obrázek zachycuje zapojení, kterému se také říká emitorový sledovač. Výstupní signál je odebírán ze zátěže, která se nachází v emitoru tohoto tranzistoru. Můžeme ověřit, že je zesilován proud a výkon.

- Zapojení se společnou bází

Vzhledem k tomu, že tranzistor má tři vývody, je to třetí „do party“, tedy poslední možnost základního zapojení jednotranzistorového zesilovače. Zesiluje napětí a výkon.

- Zapojení s unipolárním tranzistorem

Studenti mohou vyzkoušet a proměřit zapojení s FETem. Předpokládá se, že součástku nebudou vystavovat účinkům elektrostatického pole, případně vytahovat součástku z patice.