- Přenosné pamětí v roce 1998

Ukázka je z produkce koncernu Fujitsu. Používá se napájení 1,8; 3,0 a 5,0 V. Výrobní technologie je 330 nm. Je připravená, tehdy špičková, technologie 230 nm.

Tabulka základních parametrů 5 V paměti:

Velikost           Typové označení              Uspořádání              Rychlost v ns

| 2Mbit | MBM29F002TC/BC MBM29F200TC/BC | 256k x 8 256kx8/128kx 16 | 55/70/90 55/70/90 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4Mbit | MBM29F004TC/BC MBM29F040C MBM29F400TC/BC | 512kx8 512kx8 512kx8/256kx16 | 55/70/90 55/70/90 55/70/90 |
| 8Mbit | MBM29F080A MBM29F800TA/BA | 1M x8 1Mx8/512kx16 | 70/90 55/70/90 |
| 16Mbit | MBM29F016A MBM29F017A MBM29F160TE/BE | 2M x8 2M x8 2M x8/1M x 16 | 70/90/120 70/90/120 70/90/120 |
| 32Mbit | MBM29F033C | 4M x 8 | 90/120 |

Sledovaným parametrem je velikost, nebo-li kapacita paměti. Tedy počet paměťových buněk v jednom pouzdru. Hodnoty jednotek megabitů jsou dnes poněkud úsměvné.

V zájmu objektivity třeba uvést, že v nabídce katalogu je také jedna paměť, s tehdy rekordní kapacitou 64 Mbit. To však bylo maximum a pořád je sotva tisícinou hodnot v roce 2010.

- Základní parametry pamětí v r.2010

Typové označení:  GMonster 3X V1.

Velikost:                64 GB, 128 GB, a 256 GB.

Rychlost čtení/zápis:   64 GB model víc než 370/120 MB/s,

128 GB model 410/190 MB/s,

256 GB model 430/300 MB/s.

Datum zdrojové zprávy: 17. září 2010.

- Paměti v budoucnosti

Základním  materiálem možná bude grafen.

Tato forma uhlíku je považována za jednoho z možných nástupců křemíku pro výrobu mikročipů. Experimentuje se také s grafenovými tranzistory. Tým vědců z univerzity v Rice  tvrdí, že vyvinul paměťovou buňku z grafenu, která oproti dnes používaným pamětem flash bude menší, rychlejší, úspornější a trvanlivější.

Proč lze očekávat větší kapacitu?  Grafenová paměť používá „přepínače“ ovladatelné pouze dvěma vodiči. Díky tomu se paměťové buňky dají snadno vrstvit na sebe. V důsledku toho, zmíněné „přepínače“ mohou být menší než 10 nm.

- Závěrem

Samozřejmě se mohou objevit i jiné materiály. Není zcela jisté, které to budou. Určitě však další předponou v řadě, která označuje velikost tisíckrát větší, je „TERA“.

A o tom to zde bylo. Vždy musíme respektovat jednotku.

- Dodatek č.1

Doporučuji, aby studenti přepočítali dobu přenosu jednoho bitu na kmitočet.

Pokud chceme rychlost v B/s, musíme výsledek ještě dělit osmi!

Poznámka:  Dokonce i kapacita paměti je v  „historickém“ katalogu v bitech.

- Dodatek č.2

Slavný český komik vyprávěl (možná mnohokrát) vtip, a to v cizím jazyce. Dovolím si předložit jeho přibližný obsah v češtině.

Jeden muž se ptá druhého: „Kolik?“

Druhý muž odpovídá: „26!“

První muž se znovu ptá: „Čeho 26??“

Lidé se smáli a já jsem se také smál. Navíc jsem si však uvědomil hlubokou moudrost, která může být zde skrytá. Je to přesné vyjadřování nejen číselných hodnot, ale hlavně jejich jednotek.