# Softwarové rádio

Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal

Softwarové rádio je perspektivní koncepcí rádiových vysílačů a přijímačů  s předpokladem potlačení analogových prvků na minimum. Jediným analogovým prvkem bude anténa. Další prvky softwarového rádia budou převodníky A/D (D/A) a digitální signálový procesor DSP, který bude realizovat všechny všechny další funkce zdrojového a kanálového kódování (dekódování) a samotnou modulaci ( demodulaci). Parametry všech zmíněných funkčních prvků bude možné měnit pomocí downloadu (zaváděním) softwaru (pro každý systém při softwarové koncepci postačí jediná vstupní/výstupní část s anténou a DSP. Volí se pouze systém, který se bude používat).Pro komunikaci v nové síti se pro přijímač „stáhne” nový software.

Definice softwarového rádia podle SDRF (Software Defined Radio Forum):

Softwarově definované rádio SDR obsahuje rádiový vysílač a přijímač, jejichž frekvenční rozsah, typ modulace, výstupní výkon vysílače a případně i další pracovní parametry mohou být měněny prostřednictvím změn příslušného softwaru, bez jakýchkoliv změn v hardwarových komponentech, ovlivňujících rádiové vysílání . Převod signálu DAC resp. ADC se zatím realizuje jak ve vysílači, tak v přijímači buď v základním pásmu, nebo v mezifrekvenci, tedy daleko od vysílací resp . přijímací antény. Postupně se však díky vývoji potřebných technologií bude přesouvat blíže k anténám.

Definice softwarového rádia doc.Ing. V.

Softwarovým rádiem se rozumí rádiový vysílač a přijímač, jejichž funkce jsou realizovány technickými prostředky (hardwarem), avšak jsou pružně řízeny přesunovaným (stahovaným) programovým vybavením (softwarem). Softwarové rádio může díky tomu využívat libovolná frekvenční pásma a aplikovat různé komunikační protokoly, přičemž přesunovaný software umožňuje prakticky okamžitou rekonfiguraci systému.

## Obecné Schannonovo schéma digitálního rádiového komunikačního systému

Kodér zdroje: – jeho úkolem je provést kódování zprávy s maximální hospodárností tak, aby přenos zprávy byl použit s co nejmenším počtem znaků. To znamená minimalizovat redundanci ( nadbytečnost většího  množství dat než je nutné pro přenos informace vzhledem ke ztrátám v informačním kanálu) zprávy a zvýšit její entropii (množství informace na jeden znak).

Dalším úkolem kodéru zdroje je převést původní signál zdroje informace na elektrický signál a transformovat zdroj informace do digitální podoby (A/D převodník).

Kodér kanálu: - zabezpečuje spolehlivost přenosu tím, že doplňuje informační znaky podle určitého algoritmu bezpečnostního kódu.

Bezpečnostní kód může být:

- detekční (přijímač je schopen zjistit, že při přenosu došlo k chybě)

- korekční ( přijímač je schopen lokalizovat místo chyby a opravit ji)

Dekodér kanálu: - má za úkol detekovat a opravovat případné chyby při přenosu a rekonstruovat signál tak, aby odpovídal výstupnímu kodéru zdroje.

Dekodér zdroje: - upravuje dekódovanou zprávu na tvar vhodný pro příjemce.

Do kanálu jsou zahrnuty ostatní transformace signálu při přenosu ( modulátor, demodulátor, přenosové médium, působení rušení atd.).

Požadavky na vysoce spolehlivý přenos dat vyžadují doplnění Shannonova obecnéh schématu o zpětnovazební kanál.

Zpětnovazební systémy jsou označovány zkratkou ARQ – automatická žádost o opakování přenosu (Automatic Request for Repetition).

Zpětnovazební systémy:

- Systém s rozhodovací zpětnou vazbou DFB ( Decision Feedback). U tohoto systému přijímač vyhodnocuje zprávu po daných slovech a posuzuje věrnost s využitím detekčního kódu.Není-li zjištěna chyba, vyšle přijímač zpětným kanálem vysílači ACK ( Acknowledgment ) – poděkování. V případě negativní prověrky je zpětnovazebním kanálem vyslán příkaz NACK (Negative Acknowledgment) – negativní poděkování (žádost) k opakování přenosu daného slova.

- Systém s informační zpětnou vazbou IFB (Information Feedback). U tohoto systému jsou přímým kanálem vysílána jen nezabezpečená slova zprávy. Zabezpečující část je ponechána v paměti vysílače. Na základě přijatého slova (které může být narušeno) je na straně přijímače vyhodnocena zabezpečující část, která je vyslána zpětným kanálem k vysílači, ve kterém dojde k porovnání s údajem v paměti. Je-li výsledek porovnání negativní, vysílání se opakuje. V opačném případě vysílač vyšle pokyn k uvolnění dat v paměti přijímače a pokračuje ve vysílání dalšího slova. Rozhodnutí o opakování přenosu je na straně vysílače.

### Softwarové rádio SDR

SDR je rádiokomunikační systém, který provádí softwarovou modulaci a demodulaci rádiových signálů.

## Nejčistší softwarové rádio

Ve vysílači SDR se veškeré zpracování signálu, jako je kódování, modulace, ale i frekvenční konverze do vyšších rádiových pásem uskutečňuje v digitálních procesorech. Za nimi již následuje číslicově analogový převodník DAC (Digital Analog Convertor) a vysílací anténa, která je jediným analogovým, elementem v celém vysílači.

V přijímači je přímo za anténou analogově číslicový převodník ADC (Analog. Digital Convertor), za kterým jsou zařazeny digitální procesory, které realizují všechny potřebné funkce přijímače.

Digitální zpracování signálu zahrnuje:

- digitální konverzi  up (převod na vyšší vzorkovací frekvenci) a konverzi down (převod na nižší vzorkovací frekvenci)

- frekvenční mfiltraci

- prokládání

- modulaci

- demodulaci

- kódování FEC (ochranné  kódování – Forward Errror Corection – zvyšuje odolnost přenášených digitálních signálů vůči různým degradacím a chybám způsobených neideálními vlastnostmi přenosových kanálů).

- předskreslení

- další potřebné operace

## Čisté softwarové rádio

Kde:

- DSP – digitální signálový procesor

- LPF – nízkofrekvenční filtr

- PA – výkonový zesilovač

- LO – místní oscilátor

- RF – rádiová frekvence

- LNA – nízkošumový zesilovač

Obecný model softwarového rádia

Obecný model SDR ilustruje problematiku přesunování softwaru.

Úkoly softwarově řízeného procesoru:

- zpracovávat informace z fixní infrastruktury mobilní sítě

- využívat dostupná rádiová pásma

- aplikovat dostupné protokoly rádiového rozhraní

- měnit aktuální parametry rádiových kanálů

- zpracovávat požadavky uživatelů

- zabezpečit minimální kvalitu služeb

- zpracovávat další informace

Význam zkratek použitých v obecném modelu SDR:

- MS – mobilní stanice ( mobile station)

- Tx/Rx – vysílač/příjímač (transmitter/receiver)

- LNA – nízkošumový zesilovač (low-noise amplifier)

- RF – rádiová frekvence ( radio frequency)

- IF – mezifrekvence ( intermediate frequency)

- BB – základní pásmo ( base band)

- ARF-FE – analogový vstup ( analog radio frequency frond-end)

- DRF-FE – digitální vstup ( digital radio frequency front-end)

- SSP – softwarové zpracování signálu ( software signal processing)

- I/O – vstup/výstup ( input/output)

## Základní druhy softwarového rádia SDR

- SDR s vysokou mezifrekvencí ( IF Sampling)

Mezifrekvenční signál  IF získaný v analogovém směšovači je v převodniku ADC metodou pásmového vzorkování digitalizován a dále zpracováván v digitálním procesoru DSP.

- SDR s nulovou mezifrekvencí ZIF – homodyn ( Zero IF)

Vstupní signál je převáděn přímo v analogovém směšovači do základního pásma. Ve směšovači však vznikají problémy s jeho šumem 1/f a se stejnosměrným ofsetem (nesymetrie)

způsobeným hlavně vlastním směšováním a také intermodulačními produkty 2. řádu.

U některých přenosových formátů jsou navíc kladeny vysoké nároky na stabilitu místního oscilátoru LO.

- SDR s nízkou mezifrekvencí NZIF (Near Zero IF)

Vstupní signál se mění v analogovém směšovači na velmi nízkou frekvenci, kterou lze snadno v převodníku ADC digitalizovat.

Kapacitní vazba za směšovačem zabraňuje šumu 1/f a stejnosměrnému offsetu vstupovat do ADC převodníku. Požadavky na stabilitu oscilátoru LO jsou u tohoto zapojení menší, než u přijímačů s nulovou mezifrekvencí.

- SDR s vysokou první a velmi nízkou resp. nulovou druhou mezifrekvencí, získanou v kvadraturním směšovači

Kvadraturní směšovač – konvertuje vybraný kmitočet na mezifrekvenční kmitočet

Vstupní signál je zde v kvadraturním směšovači rozdělen za pomocí dvou složek oscilačního signálu LO s fázemi 0o a 90o na synfázní složku I a na kvadraturní složku Q.

Kvadraturní směšovač má inherentní (obsaženou) schopnost samočinně potlačovat značné množství parazitních směšovacích produktů. Umožňuje aplikovat principy směšování se samočinným potlačením zrcadlového kmitočtu IRM (Image Reject Mixer)

V obou větvích lze použít samostatné ADC převodníky, s poloviční vzorkovací rychlostí a tedy se sníženou výkonovou spotřebou a zvýšeným dynamickým rozsahem.

## Možná celková zjednodušená koncepce  softwarové rádiové stanice

Zde se nejedná o čisté softwarové rádio, protže analogový díl obstarává ještě funkce zesílení (LNA – nízkošumový zesilovač a PA – výkonový zesilovač) a také konverzi kmitočtu

( konvertory up a down – prvky s LO, tedy místním oscilátorem).

V digitálním dílu je možné použít následující prvky:

- digitální signálové procesory DSP (Digital Signal Processorors)

- procesory pro obecné účely GPP ( General Purpose Processor)

- programovatelná hradlová pole FPGA (Field Programmable Gate Arrays)

- integrované obvody pro specifická použití ASIC ( Application-Specified Integrated Circuits)

Ideálně čisté softwarové rádio je v současné době, ale i v blízké budoucnosti nerealizovatelné, protože dnešní A/D a D/A převodníky nejsou schopné zvládnout potřebné zpracování analogových rádiových signálů o frekvencích řádu stovek MHz, nebo i vyšších s dynamikou blížící se v nejnáročnějších aplikacích k jednomu stu dB .