Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Úvod do technické dokumentace

Technická dokumentace (včetně výkresové) je základním dorozumívacím prostředkem každého technika. S rozvojem průmyslové výroby rostla složitost a komplikovanost navrhovaných výrobků. Vznikají tak pravidla zobrazování a popisu objektů mající úzkou návaznost na ostatní odborné předměty.

Cílem technického kreslení je vytvoření názorného zobrazení objektu podle určitých pravidel, výkres je tedy dorozumívacím prostředkem pro výrobu. Jaký výkres dostane dělník do rukou, takový bude výrobek.

Pro získání základních vědomostí je nutno splnit následující požadavky:

- osvojit si práci s literaturou a technickými normami

- naučit se pracovat s kreslícími pomůckami

- zvládnout psaní technického písma

- získat dovednost v kreslení náčrtů od ruky

- pro zlepšení představivosti zvládnout základy deskriptivní geometrie

Pomůcky pro technické kreslení

Tužka – mezi klasické výrobky patří mikrotužky (0,5 mm). Tvrdost tuhy určuje tloušťku kreslené čáry a její snadné mazání. Nejvhodnější je proto tuha tvrdosti HB. Na tužku musíme mírně tlačit, aby čára byla dostatečně sytá a ostře ohraničená. Při kreslení čar podle pravítka má tužka svírat s výkresovou plochou úhel 75( a ve směru kreslení čáry má být skloněna pod úhlem 60(. Při kreslení držíme tužku asi 30 mm od hrotu.

Kružítko – používáme pro konstrukci kružnic a oblouků. Tuhu v kružítku brousíme šikmo. Pro konstrukci kružnic do průměru 10 mm je vhodnější použít šablonu.

Pravítka – měla by být aspoň dvě, z toho jedno s ryskou pro kreslení pravého úhlu.

Úhloměry – ke kreslení úhlových jednotek

Šablony – jsou vhodnou pomůckou pro psaní technického písma, kreslení značek, kružnic a oblouků, případně značek v elektrotechnických schématech.

Plastická pryž (guma) – slouží k mazání a provádění oprav na výkresech.

Sada fixů s černou barvou s odstupňovanou tloušťkou – 0,1; 0,3; 0,5 a 0,7 mm (náhrada za trubičková pera používající černou tuž).

Sešity  - čtverečkovaný sešit formátu A4 pro záznam poznámek při výuce teorie

Zásady kreslení od ruky

- Nikdy nekreslíme technické náčrty perem nebo fixem, tyto kresby již není možné dále upravovat.

- Při kreslení kružnic nakreslíme pomocné osy a několik bodů oblouku. Podle těchto bodů vytáhneme kružnici od ruky.

- Čerchované čáry musí mít na koncích čárky, nikoliv tečky. Osy souměrnosti přetahujeme podle velikosti obrazu o 5 až 10 mm.

Vlastní výkresovou dokumentaci konstruujeme s použitím pomůcek případně pomocí výpočetní techniky.

Základní geometrické konstrukce

Při zobrazování používáme různé geometrické konstrukce, které usnadňují přesné kreslení.

- Dělení úsečky na stejné díly – lze provést měřítkem, kružidlem nebo pomocí redukčního úhlu.

- Dělení úsečky na polovinu pomocí kružidla.

- Rovnoběžky lze nakreslit  pomocí kružidla a trojúhelníku nebo dvou trojúhelníků

- Zaoblené přechody mezi dvěma přímkami

- Sestrojení úsečky, jejíž délka se rovná obvodu kružnice (délce kruhového oblouku). Úlohu řešíme konstrukcí, která se nazývá rektifikace kružnice.

V bodě B průměru AB kružnice k sestrojíme tečnu t a na ní určíme průsečík C druhého ramena úhlu BSC, přičemž úhel BSC = 30(. Na polopřímce CB určíme bod D tak, že velikost úsečky CD je 3r. Potom platí, že délka úsečky AD ( (r.

- Konstrukce středu kružnice k, která je dána třemi různými body A, B, C:

Určíme osy souměrnosti o1 a o2 úseček tětiv AB a BC. Průsečík těchto os souměrnosti je střed S kružnice k.

- Velikosti stran pravidelných mnohoúhelníků vepsaných do kružnice sestrojíme dle následující geometrické konstrukce