Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Svary a svařované konstrukce

Svařování patří mezi moderní způsoby výroby nerozebíratelných spojů a velmi často nahrazuje nýtování, kování, odlévání apod. Svařování je spojování vhodně připravených dílců ze svařitelných materiálů v jeden celek, který nazýváme svarek.

Výkresy svarků

Provedení výkresové dokumentace svarku závisí na počtu vyráběných kusů, způsobu výroby a složitosti svarku. U běžných součástí se kreslí  jeden výkres svarku pro svařování a obrábění, který je doplněn o výkresy jednotlivých dílců svarku.

Výkres svarku pro svařování a obrábění obsahuje:

● Zobrazení a kótování po úplném dokončení

● Strukturu povrchu popř. geometrické tolerance

● Čísla položek jednotlivých dílců

● Údaje pro svařování

● Vyplněné popisové pole. Nad ním popř. samostatně se vypracuje seznam položek

(kusovník).

● Tepelné zpracování, čištění, nátěr apod.

Značení svarů

Označení svarů se umísťuje na praporek odkazové čáry. Praporek se přednostně kreslí vodorovně, svisle pouze při nedostatku místa. Praporek tvoří souvislá čára a s ní rovnoběžná čára, která určuje umístění svaru.

Základní značky svarů

Značka je vždy provedena tak, aby svým tvarem charakterizovala geometrii svaru

Doplňující značky tvaru povrchu svaru a doplňující značky dalších údajů o provedení znázorňuje tabulka.

Značky svarů umísťujeme v závislosti na poloze svaru, na svařované součásti a umístění šipky odkazové čáry:

● Svar je prpoveden na přilehlé straně šipky – základní značku kreslíme na praporku odkazové čáry kreslené tenkou souvislou čarou.

● Svar je proveden na protilehlé straně šipky – základní značku kreslíme na praporku odkazové čáry kreslené tenkou čárkovanou čarou.

Další příklady svarových spojů

Příklady svařovaných konstrukcí