Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Výrobní výkresy

Podklady nutné pro převedení technické myšlenky hotový výrobek a jeho následné využití se souhrnně nazývají technickou dokumentací. Pro každou součást se kreslí samostatný výkres bez rozdílu druhu výroby. Výkres musí obsahovat všechny údaje důležité pro výrobu a kontrolu součásti. Při splnění požadované funkce musí být výroba také hospodárná.

Výkres součásti obsahuje:

● Zobrazení a kótování součásti

● Strukturu povrchu

● Tolerování rozměrů a geometrické tolerance tam, kde je to z hlediska funkce nezbytné

● Technické požadavky, obvykle zapsané nad popisovým polem v pořadí, které odpovídá

výrobnímu sledu, např. povrchová úprava, zkoušky apod.

● Tabulka údajů u výkresu ozubených kol, řetězových kol a pružin

● Popisové včetně materiálu a výchozího polotovaru

Součásti dohotovené z normalizovaných nebo již hotových součástí se kreslí podle obecných pravidel kreslení. Na výkresech se uvedou rozměry, struktura povrchu a další údaje nutné pro výrobu. Obrys výchozího tvaru je nakreslen tenkou čerchovanou čarou se dvěma tečkami.

Výkres součásti se nemusí kreslit tam, kde je výrobek plně určen údaji v seznamu položek (kusovníku).