Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Kreslení součástí z plastů

Součásti z plastů se kreslí podle stejných zásad technického kreslení. Při volbě tloušťky stěny se vychází z požadavků funkčních , dále z přesnosti, hmotnosti a velikosti tvaru.

Tlusté stěny výlisku se upravují vybráním.

V případě potřeby lze stěny vyztužit žebry, která zvyšují pevnost a zabraňují deformacím stěn výlisku.

Z technologických a pevnostních důvodů se používá zálisků, které jsou nerozebiratelně spojeny s výliskem.

Nejčastěji jsou z kovu, který se vloží do dutiny lisovací nebo přetlačovaní formy a vyčnívající část je zalita částečně nebo plně.

Příklad ukázek konkrétních výrobků z plastů a strojů na jejich zhotovení.