Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Montážní postup

Při montáži složitých výrobků je vhodné zachovat tento postup:

Nejdříve se jednotlivé součásti, které se vyrábějí v závodě (a to jak normalizované, tak nakupované) sestavují v menší celky, které mají název montážní jednotky, např. převodovka, svařované těleso, obráběcí stroj.

Při montáži, která se bude provádět mimo výrobní podnik, nazýváme dva nebo více složených výrobků (např. automatická obráběcí linka) komplex. Jde-li o výrobky, které mají všeobecné provozní určení (např. sada náhradních dílů, sada nářadí, měřících přístrojů), se nazývají souprava.

Další údaje pro montáž, kontrolu a zkoušení

V některých případech nelze při zobrazování všechny požadavky vyjádřit bez slovních údajů.

Slovně se na výkresech dosud předepisují např. tyto požadavky:

6 x Ø8 VRTÁNO SPOLEČNĚ S ČV 1620315, PŘED KONEČNOU MONTÁŽÍ VYVÁŽENO DYNAMICKY.

Úprava pro dosažení těsnosti; např.:

STYKOVÉ PLOCHY PŘED ZANÝTOVÁNÍM NATŘENY SUŘÍKEM.

Provedení kontroly nebo zkoušky; např:

VYZKOUŠENO VODOU NA PŘETLAK 1,5 MPa.

Součást – výrobek zhotovený ze stejnorodého materiálu co do druhu i značky bez použití montážních operací včetně povrchové úpravy.

Montážní jednotka – výrobek, který je sešroubován, svařen, snýtován, slisován např. automobil, obráběcí stroj, převodovka atd.

Komplex – 2 nebo více složených výrobků, které se výrobním podniku nebudou smontovávat, např. automatická obráběcí linka.

Souprava – 2 a více výrobků, které tvoří sadu, např. sada náhradních dílů, nářadí, sada obalů apod.