Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Schémata kinematická, elektrotechnická, kapalinových soustav, energetických zařízení a potrubí

Kinematická schémata přehledně a zjednodušeně znázorňují uspořádání a funkční principy zařízení a strojů. Kreslená kinematická schémata, např. obráběcích strojů, převodů apod., přibližují skutečné uspořádání stroje nebo montážní skupiny.

Kulisové mechanismy

Vačkový mechanismus

Elektrotechnická schémata dělíme:

- Podle hlediska, které schéma sleduje: schéma sledující elektrotechnické zařízení, schéma sledující jiná hlediska.

- Podle účelu: schémata vysvětlující – bloková, přehledová, obvodová

Schéma prováděcí – zapojovací, situační schéma rozvodu

Při kreslení se používá normalizovaných značek. Poloha značky se dělí podle polohy značení pokud není poloha předepsána normou. Do schémat se mohou uvést typová označení, technické údaje, jmenovité hodnoty.

Elektrotechnická schémata

Elektrotechnická schémata jsou základním podkladem grafické dokumentace. Pomocí značek se na nich znázorňují elektrické funkční části zařízení a spojení mezi nimi.

Rozdělují se na 4 skupiny:

1.Schémata určená na celkovou informaci

- přehledové schéma

- blokové schéma

2. Schémata vyznačující skladbu zařízení

a) obvodové schéma

- náhradní schéma

3. Schémata elektrických spojení

a) zapojovací schéma vnitřních spojů

b) zapojovací schéma vnějších spojů

c) svorkovnicové schéma

4. Schémata rozmístění funkčních jednotek

a) situační schéma

b) situační schéma rozvodu

c) situační schéma sítě

Výkresy, diagramy a tabulky v elektrotechnické dokumentaci

Kromě elektrotechnických schémat musí být v elektrotechnické dokumentaci elektrických zařízení další doplňující grafické podklady, které rozdělujeme následovně:

- výkresy

- Diagramy

- Tabulky

- Elektrotechnické výkresy

  - polohopisný výkres zařízení – znázorňuje tvary cest elektrického vedení nebo uspořádání částí elektrického zařízení

  - polohopisný výkres vnitřních spojů – znázorňuje tvar jednotlivých vnitřních spojů a umožňuje tak přípravu vodičů před montáží dílců

  - polohopisný výkres vnějších spojů – znázorňuje cesty vnějších spojů mezi částmi elektrického zařízení.

- Diagramy

  - signálový diagram – graficky znázorňuje vztahy veličin regulačního nebo jiného systému pomocí orientačních čar a koncových bodů.

  - modulační diagram – znázorňuje úpravu frekvenčních pásem při několikanásobné modulaci

  - diagram postupnosti – znázorňuje, jakém pořadí nebo v jakých časových intervalech za sebou následuje činnost jednotlivých funkčních částí nebo funkčních jednotek zařízení.

- Tabulky

  - tabulka spojů – přehledně určuje, které svorky, pájecí očka apod. budou vzájemně spojeny

  - závěrová tabulka – přehledně vyjadřuje předepsané elektrické a mechanické závislosti, určující rozsah a činnost zařízení.

Schématické značky

Schémata kapalinových a pneumatických soustav:

jsou to především schémata tepelných objevů v tepelných elektrárnách, soustav dálkového ovládání a regulací.

V těchto schématech se dává přednost jednoduchosti a přehlednosti kresby.

Schémata bývají doplněna značkami měřících a regulačních přístrojů, které umožňují přehledně znázornit složité automatizované obvody.

Schémata potrubí

kreslíme dvojím způsobem, buď v určitém měřítku, nebo schématicky. V prvním případě jde o výkresy výrobní, které slouží ke zhotovení daného potrubí. Schémata umožňují pochopit podstatu funkce zařízení, vzájemné vztahy a pracovní procesy složitých zařízení. Jednoduchá a malá potrubí se uvádějí přímo do kusovníku.

Složitá a větší potrubí se kreslí zjednodušeně – schematicky. Schémata se kreslí tak, že teploty a tlaky klesají ve schématu od shora dolů a zleva doprava. Při nedodržení této podmínky vyznačíme směr toku šipkami. Do schématu můžeme zapsat tlaky, teploty a ostatní údaje potřebné pro úplnost a přehlednost výkresové dokumentace.

Schémata potrubí se nekreslí v měřítku a proto se neuvádí poloha ani délka potrubí. Potrubí s kruhovým průřezem se kótuje buď jmenovitou světlostí nebo jmenovitým průměrem a tloušťkou stěny. Různá potrubí můžeme označit různě tlustými čarami s dvěma tečkami nebo čarami čárkovanými, čerchovanými s dvěma tečkami.  V některých případech může být označení barevné.