Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Kreslení řezů a průřezů

Správné použití řezů a průřezů na výkresech zvyšuje názornost obrazu, usnadňuje kótování vnitřních dutin součástí a často ušetří kreslení dalších průmětů. Řez a průřez se proto kreslí zejména u součástí obsahujících vnitřní dutiny a díry.

Řezy a průřezy jsou obrazy předmětu rozříznutého myšlenou rovinou. Materiál součásti v řezu se vyznačuje šrafováním pod úhlem 45°.

Různé materiály lze odlišit vzorem šrafování

Rozdíl mezi řezem a průřezem

Volba, zda použít řez nebo průřez by měla vést ke zlepšení názornosti a ke zmenšení počtu průmětů. Pro označování průřezů platí stejná pravidla jako pro označování řezů.

Řez – je zobrazení předmětu pomyslně rozříznutého v jedné nebo několika rovinách či zakřivené ploše. Část ležící před myšlenou rovinou se nezobrazuje, zobrazují se pouze ty části, které leží v rovině řezu a za rovinou řezu.

Průřez – je zobrazení předmětu rozříznutého jedinou myšlenou rovinou, kde se části před i za rovinou řezu nezobrazují. Myšlená rovina řezu se nesmí lomit.

Myšlená rovina řezu

Myšlená rovina řezu se vyznačuje v obraze tlustou čerchovanou čarou. Je.li to účelné, může řezná rovina protínat obrys součásti. Řeznou rovinu lze kreslit v celé její délce tenkou čerchovanou čarou.

Druhy řezů

- vodorovný

- svislý      - podélný

- příčný

- šikmý     - lomený

stupňovitý

částečný

poloviční

d)   místní

e)   rozvinutý

Druhy průřezů

- otočený

- otočený a vysunutý

a) vodorovný řez

Myšlená rovina je rovnoběžná s půdorysnou

b) svislý řez

Myšlená rovina je rovnoběžná s nárysnou nebo je kolmá k nárysně a půdorysně. Svislý řez může být podélný a příčný.

c) šikmý řez

1) lomený

● Úhel lomu musí být větší než 90°

● Šikmá část řezu se vytočí ve směru promítání do jedné roviny

● V obrazu  řezu se zobrazují pouze hrany ve směru promítání

2) stupňovitý

Rovina řezu může být i několikrát zalomená

3) částečný

Používáme k odkrytí určité části šikmého řezu

4) poloviční

Kreslí se u souměrných rotačních součástí tak, že se jedna polovina zobrazí v řezu, druhá v pohledu. Rozhraní mezi pohledem a řezem tvoří osa souměrnosti.

Poloviční řez odpovídá myšlenému vyříznutí čtvrtiny součást, šrafují se plochy ve směru promítání ( červené ), zelené plochy se neuvažují.

U součástí s vodorovnou osou rotace se kreslí horní část v pohledu, spodní část v řezu.

U součástí se svislou osou rotace se kreslí levá část v pohledu, pravá část v řezu.

Místní

Užívá se k zobrazení prvku, který by jinak nebyl v pohledu patrný, popř. by se zobrazil čárkovanou čarou jako zakrytý.

Obraz pohledu ohraničíme tenkou nepravidelnou čarou od ruky nebo pravidelnou čarou se zlomem rozhraní mezi hranou a řezem se nesmí shodovat s hranou.

Rozvinutý řez

Řezná rovina je zkřivená a obraz řezu je rozvinut do roviny. Žebra se v řezu nekreslí, i když jimi rovina řezu prochází.

V řezu se nekreslí !

● Žebra, ramena kol, výztuhy

● Plné součásti vyrobené z tyčí ( šrouby, kolíky, nýty, čepy, klíny, pera aj. )

● Plné součásti vyrobené z plechů nebo pásů

Průřez

1) otočený

Kreslí se tam, kde potřebujeme zobrazit pouze tvar předmětu v rovině řezu, ne tvary ležící za ní. Otočený průřez v obrazu součásti, obrys průřezu se kreslí tenkou čarou

2) otočený a vysunutý

Průřez jako samostatný pohled

Průřez kreslený v přerušeném obrazu součásti – je-li dost místa