Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Průniky a přechody

Průniky a přechody se z hlediska konstrukce a výroba kreslí následujícími způsoby:

- Přesné průniky, pokud jsou nutné z hlediska funkce a technologie výroby (např. svařované nádoby z plechů), se vytvoří vhodnými metodami popsanými v deskriptivní geometrii)

Sestrojování průniků rotačních těles provádíme užitím vhodně zvolených pomocných ploch. Podle vzájemné polohy os daných těles volíme za pomocné plochy buď roviny nebo kulové plochy.

Průnik dvou válců sestrojený užitím pomocných rovin

- Zřetelné hrany průniků a přechodů se většinou kreslí zjednodušeně. Skutečný obraz průniku se může nahradit kruhovým obloukem nebo přímkou, které přibližně odpovídají obrazu skutečného průniku. Kreslí se tlustou plnou čarou.

- Nezřetelné (zaoblené) hrany průniků a přechodů se znázorňují tenkou plnou  čarou nedotaženou k obrysu nebo se nekreslí vůbec