Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Přerušení obrazu

Z racionalizačních důvodů šetříme při kreslení jak čas, tak plochu papíru. Proto podrobnost, která má stejný průřez v celé délce, zkracujeme přerušením. Přerušování provádíme tenkou čarou  s dvojitým zalomením, nebo tenkou plnou čarou od ruky. Kótovací čáru nikdy nepřerušujeme. Přerušení předmětů ze dřeva se kreslí tenkou klikatou čarou.

- Při kreslení velmi dlouhých součástí se stejným průřezem, táhlým úkosem nebo kuželem lze vynechat střední část a nakreslit pouze konce částí ve skutečném tvaru.

- Vynechaná část nesmí obsahovat tvarové podrobnosti kromě pravidelně rozmístěných opakujících se prvků, jejichž poloha a počet jsou jasně definovány v zobrazených částech

- Přerušení se vyznačí nepravidelnou čarou od ruky nebo podle pravítka ( zigzag )

- Je-li přerušení v řezu, vyznačí se přerušením šrafování

- Kóty se nepřerušují, kótovací text vyjadřuje nezkrácené, tj. skutečné rozměry součástí

Příklady průniků součástí  - průniky důležité pro konstrukci a výrobu