Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Tolerování rozměrů, základní pojmy

Tolerování rozměrů

Při výrobě součástí vznikají nepřesnosti způsobené zvolenou technologií výroby, vlastním procesem výrobny a lidským faktorem. Skutečný rozměr součásti se od ideálního odlišuje v určitých mezích. Předepisování mezí a tím i přesnosti, s jakou mají být součásti vyrobeny, se provádí tolerováním.

Tolerování délkových a úhlových rozměrů

Tolerování je předepisování rozměru v určitých mezích. Klade zvýšené nároky na výrobu, a proto je účelné tolerovat pouze rozměry funkční. Neopodstatněně vysoké požadavky na přesnost součástí znamenají i výrazné zvýšení nákladů na jejich výrobu.

Znalost tolerování je základem pro výrobu výkresové dokumentace, která popisuje nejen geometrii součásti, ale je současně podkladem pro volbu vhodné technologie výroby.

Všeobecné tolerance –netolerované ( volné) rozměry

Všechny rozměry, které nejsou na výkresech konkrétně tolerovány, musí zůstat v určitých mezích. Volné rozměry vyjádřené pouze jmenovitým rozměrem upravuje norma ČSN ISO 2768-1 a rozděluje hodnoty všeobecných tolerancí do čtyř tříd přesnosti.

Velikosti mezních úchylek netolerovaných rozměrů

Označení tolerování na výkrese

Tolerování uvedené na výkrese se skládá z čísla normy ISO, ze značky třídy přesnosti, mezních úchylek rozměrů a ze značky třídy přesnosti všeobecných geometrických informací.

Zapisování tolerancí na výkresech

U funkčních rozměrů součástí, kde je nutné dodržet při výrobě vyšší přesnost, je nutné předepsat konkrétní tolerance na výkresech pomocí:

● mezních úchylek

● mezních rozměrů

● tolerančních značek

Mezní úchylky

Mezní úchylky jsou číselně vyjádřené mezní hodnoty zapisované těsně za jmenovitým rozměrem, které definují maximální dovolenou nepřesnost výroby součásti. Hodnoty úchylek se zapisují číslicemi stejné velikosti jako jmenovitý rozměr a se stejným počtem desetinných míst s výjimkou nulové mezní úchylky.

Mezní rozměry

Definují minimální a maximální rozměr součástí. Této metody se používá např. v případě, kdy budou rozměry součásti kontrolovány pomocí mezních porovnávacích měřidel.

Toleranční značky

Píše se za jmenovitý rozměr a určuje polohu tolerančního pole vůči nulové čáře jmenovitého rozměru. Polohu tolerančního pole doplňuje toleranční stupeň IT.

Toleranční stupně

Soustava tolerancí definuje dvacet tolerančních stupňů. Nejpřesnější hodnoty  IT 01, 0, 1, až 4 jsou určeny pro vysoce přesnou výrobu měřidel, IT 5 – IT 11 pro běžné technologie výroby ve strojírenství, stupně IT 12 – IT 18 používáme při výrobě polotovarů.

Toleranční pole

Toleranční pole je plocha obdélníku, jehož vodorovné strany náleží horní a dolní úchylce a výška udává velikost tolerance. Poloha tolerančního pole vzhledem k nulové čáře je přesně určena základní úchylkou, výška tolerančního pole je závislá na tolerančním stupni IT a  jmenovitém rozměru součásti.

Uložení

Uložení je vzájemný vztah dvou strojních součástí (hřídel zasunutý v díře). Je-li skutečný průměr díry větší než skutečný průměr hřídele, vzniká mezi dírou a hřídelem vůle. Pokud je naopak skutečný rozměr díry menší než skutečný rozměr hřídele, vzniká mezi dírou a hřídelem přesah.

Druhy uložení

Při montáži a kompletaci jednotlivých součástí v jeden celek mohou nastat tři druhy uložení:

●  Uložení s vůlí

●  Uložení s přesahem

●  Uložení přechodné

Uložení s vůlí

Mají vždy zaručenou vůli, která umožňuje vzájemný pohyb součástí.

Uložení s přesahem

Zaručují vždy přesah, zabezpečující požadovanou vzájemnou nepohyblivost součástí.

Uložení přechodná

U nich se může v závislosti na skutečných rozměrech vyskytovat buď vůle nebo přesah.

V přechodném uložení může nastat případ, kdy je skutečný průměr díry roven skutečnému průměru hřídele a v uložení není ani vůle ( Vmin = 0 ) ani přesah ( Pmin = 0 ).

V praxi by byla kombinace všech tolerančních polí, děr a hřídelů velmi nepřehledná. Proto existují dvě základní toleranční soustavy, ve kterých definujeme parametry uložení:

Soustava jednotné díry

V soustavě jednotné díry jsou všechny tolerance hřídelů vztaženy k poloze tolerančního pole H díry.

V rámci tolerančních soustav jednotné díry a jednotného hřídele se běžně v praxi používá soustava jednotné díry.

Soustava jednotného hřídele

V soustavě jednotného hřídele jsou všechny tolerance děr vztaženy k poloze tolerančního pole h hřídele.

Tolerování rozměrů sdružených ploch

Příklady užití některých uložení v soustavě jednotné díry