Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy

Geometrické tolerance

Na správné funkci součásti se kromě přesnosti rozměrů a jakosti povrchu významně podílí také geometricky přesný tvar funkčních ploch.

Druhy geometrických tolerancí

Geometrické tolerance definují přípustné odchylky skutečných tvarů a poloh od tvarů a poloh teoreticky přesných. Předepisují se pouze tehdy, jsou-li důležité z hlediska požadavku na funkci součásti.

Toleranční pole a toleranční prostor

Geometrické tolerance jsou definovány pomocí tolerančního pole nebo tolerančního prostoru, ve kterém musí geometrický prvek (přímka, rovina, plocha) ležet.

Tolerance přímosti

Každá skutečná přímka, která má ležet v rovině rovnoběžné s průmětnou, ve které je přímost označena, musí ležet mezi dvěma rovnoběžkami vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance přímosti t (t =0,1 mm).

Tolerance rovinnosti

Skutečná plocha musí ležet mezi dvěma rovnoběžnými rovinami vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance rovinnosti t (t =0,06 mm).

Tolerance kruhovitosti

Skutečný profil v kterémkoliv průřezu musí ležet mezi dvěma soustřednými kružnicemi vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance kruhovitosti t (t = 0,03 mm).

Tolerance válcovitosti

Skutečná válcová plocha musí ležet mezi dvěma souosými válci vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance válcovitosti t (t = 0,05 mm).

Tolerance tvaru profilu

Skutečný profil tolerované čáry musí ležet mezi dvěma ekvidistantními čarami vzdálenými od sebe o předepsanou toleranci t (t = 0,04 mm).

Tolerance tvaru plochy

Skutečná plocha musí ležet mezi dvěma ekvidistantními plochami, které obalují koule o průměrech rovným toleranci tvaru plochy t (t = 0,02 mm).

Tolerance rovnoběžnosti

Tolerovaná rovina musí ležet mezi dvěma rovnoběžnými rovinami vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance rovnoběžnosti t (t = 0,02 mm) a rovnoběžnými se základní rovinou (A).

Tolerance kolmosti

Tolerovaná rovina musí ležet mezi dvěma rovnoběžnými rovinami vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance kolmosti t (t = 0,06 mm) a kolmými k základní rovině (A).

Tolerance sklonu

Tolerovaná rovina musí ležet mezi dvěma rovnoběžnými rovinami vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance t (t = 0,08 mm) a skloněnými od teoreticky přesný úhel α (α = 35°) v základní rovině(A).

Tolerance umístění

Osa tolerované díry musí ležet uvnitř válcového tolerančního pole o průměru rovném toleranci umístění t (t = 0,3 mm). Střed díry leží v teoreticky přesné poloze.

Tolerance soustřednosti a souososti

Osa tolerovaného prvku musí ležet uvnitř válcového tolerančního pole o průměru rovném toleranci souososti t (t = 0,08 mm), jeho osa je shodná se základní osou (osy čepu A- B).

Tolerance souměrnosti

Rovina souměrnosti musí ležet mezi dvěma rovnoběžnými rovinami vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance souměrnosti t (t = 0,06 mm) a souměrně umístěnými vzhledem k základní rovině souměrnosti.

Tolerance kruhového házení

Kruhové házení rozdělujeme na obvodové a čelní. Kruhové obvodové házení je omezeno dvěma soustřednými kružnicemi vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance házení t (t = 0,1 mm). Středy kružnic leží na základní ose (společná osa A – B).

Tolerance celkového házení

Celkové házení rozdělujeme stejně jako házení kruhové na obvodové a čelní. Celkové čelní házení je omezeno dvěma rovnoběžnými rovinami vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance házení t (t = 0,1 mm). Tyto roviny jsou kolmé k základní ose (A).

Rozměry tolerančních rámečků a značek

Rozměry tolerančních rámečků a značek jsou závislé na velikosti písma h použitého pro popisování výkresu. První pole zleva je čtvercové, délka ostatních polí se řídí délkou zápisu v nich. Rámeček se kreslí čarou stejné tloušťky jako písmo použité ve značce.

Označování základen

Základny se označují vyplněným nebo prázdným rovnostranným trojúhelníkem na konci odkazové čáry. Oba způsoby kreslení trojúhelníku jsou rovnocenné. K rozlišení základen se užívá písmene velké abecedy vepsaného do čtvercového rámečku spojeného s trojúhelníkem.

●Je-li základnou jednotlivý prvek, zapíše se písmeno označující příslušnou základnu do třetího pole tolerančního rámečku.

● Jestli-že společnou základnu tvoří prvky dva, označí se taková základna ve třetí políčku tolerančního rámečku dvěma písmeny spojenými spojovníkem.

Příklady, cvičení

1)  Zobrazte a zakótujte součásti, k funkčním plochám předepište vhodné geometrické tolerance

2) K funkčním plochám součásti předepište vhodné geometrické tolerance