Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Základní geometrické konstrukce

Při zobrazování používáme různé geometrické konstrukce, které usnadňují přesné kreslení.

- Dělení úsečky na stejné díly – lze provést měřítkem, kružidlem nebo pomocí redukčního úhlu.

- Dělení úsečky na polovinu pomocí kružidla.

- Rovnoběžky lze nakreslit  pomocí kružidla a trojúhelníku nebo dvou trojúhelníků

- Zaoblené přechody mezi dvěma přímkami

- Sestrojení úsečky, jejíž délka se rovná obvodu kružnice (délce kruhového oblouku). Úlohu řešíme konstrukcí, která se nazývá rektifikace kružnice.

V bodě B průměru AB kružnice k sestrojíme tečnu t a na ní určíme průsečík C druhého ramena úhlu BSC, přičemž úhel BSC = 30(. Na polopřímce CB určíme bod D tak, že velikost úsečky CD je 3r. Potom platí, že délka úsečky AD ( (r.

- Konstrukce středu kružnice k, která je dána třemi různými body A, B, C:

Určíme osy souměrnosti o1 a o2 úseček tětiv AB a BC. Průsečík těchto os souměrnosti je střed S kružnice k.

- Velikosti stran pravidelných mnohoúhelníků vepsaných do kružnice

- Konstrukce elipsy pomocí oskulačních kružnic

Mezeru mezi kružnicemi doplníme křivítkem.