Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

2.1 ÚLOHA A VÝZNAM STATIKY:

- Statika je část mechaniky, která se zabývá tělesy nacházejícími se v klidu v určité vztažné soustavě, silami, které mezi takovýmito tělesy působí a rovnováhou celého systému.

- Účelem je stanovit takové dimenze jednotlivých prvků konstrukce, aby tato soustava přenesla definovaná zatížení s průhyby a deformacemi dle definovaných tolerancí.

- Ve statice jsou výpočty složitějších konstrukcí zjednodušovány na soustavy základních prvků, které jsou počítány a dimenzovány samostatně - například deska, táhlo, nosník, ...

- Tyto prvky jsou spolu spojeny ve styčnících, ve kterých, aby byla konstrukce v klidovém stavu, musí být všechny síly, v případě vetknutí i momenty síly v rovnováze.

- Statika má rozsáhlé technické využití. Využívá se při návrhu všech staticky namáhaných (nepohyblivých) částí konstrukcí, např. stavebních nebo strojních.

  - Základním elementem statiky je síla.

Kontrolní otázky:

- Definujte statiku a její účel.

- Vyjmenujte některé prvky užité ve statice