Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

2.2.1.1 SKLÁDÁNÍ SIL STEJNOLEHLÝCH

Vektorové skládání sil je postup, kterým se z jednotlivých sil působících na těleso určí výsledná síla tzv. výslednice sil. Účinek všech sil je pak stejný jako účinek výslednice. Síly jsou vektorové veličiny, a tedy záleží na jejich velikostech a směrech. Při skládání sil působících na těleso může záležet i na místech, kde síly na těleso působí (na působištích sil), protože z různých působišť mohou vznikat různé otáčivé účinky sil na těleso (viz dvojice sil - později). Výslednice sil je vždy rovna vektorovému součtu jednotlivých sil, tzn.

Speciální případy – síly na jedné nositelce:

Při skládání sil stejného směru se sečtou velikosti sil, směr výslednice je stejný jako směr jednotlivých sil, např.

(dále sčítané síly modré, výslednice červená, pro přehlednost kladené těsně vedle sebe)

Při skládání sil opačného směru se velikosti opačných sil odečtou, přičemž výslednice má směr větší ze sil, např.

Kontrolní otázky:

- Definujte sílu jako vektor.

- Nakreslete výslednice několika sil působících na jedné nositelce.