Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

2.2.1.2 SKLÁDÁNÍ RŮZNOBĚŽNÝCH SIL

Vektorové skládání sil je postup, kterým se z jednotlivých sil působících na těleso určí výsledná síla tzv. výslednice sil. Účinek všech sil je pak stejný jako účinek výslednice. Síly jsou vektorové veličiny, a tedy záleží na jejich velikostech a směrech. Při skládání sil působících na těleso může záležet i na místech, kde síly na těleso působí (na působištích sil), protože z různých působišť mohou vznikat různé otáčivé účinky sil na těleso (viz dvojice sil - později). Výslednice sil je vždy rovna vektorovému součtu jednotlivých sil, tzn.

Speciální případy – síly se společným působištěm: (dále sčítané síly modré, výslednice červená,)

V případě dvou kolmých sil platí pro velikost výslednice:

Při skládání dvou sil různého směru, vzniká výsledná síla vektorovým součtem, graficky se dá určit jako úhlopříčka v rovnoběžníku sil, tj. v takovém čtyřúhelníku, jehož dvě strany tvoří jednotlivé síly a zbývající strany jsou s těmito stranami rovnoběžné.