Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

2.2.1.3 SKLÁDÁNÍ VÍCE RŮZNOBĚŽNÝCH SIL

Vektorové skládání více sil je postup, kterým se z jednotlivých sil působících na těleso určí výsledná síla tzv. výslednice sil. Při skládání jednotlivých sil buď postupně hledáme výslednice sil působících v jednom působišti. U sil které neleží na jednom půspbišti nejprve nalezneme společný průsečík nositelek.

Speciální případy – 3 síly se společným působištěm: (dále sčítané síly modré, výslednice červená,)

Při skládání více sil různého směru, vzniká výsledná síla vektorovým součtem, graficky se dá určit jako úhlopříčka jednotlivých rovnoběžníků sil, v mnoha případech pak takováto konstrukce vychází nepřehledná. Řešením je využití tzv. silových trojúhelníků, což konstrukci výrazně zpřehledňuje: