Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

2.2.1.4 SKLÁDÁNÍ SIL V PŘÍKLADECH

Síly na jedné nositelce:

Při skládání sil stejného směru se sečtou velikosti sil, směr výslednice je stejný jako směr jednotlivých sil. (dále sčítané síly modré, výslednice červená, pro přehlednost kladené těsně vedle sebe)

Analytické vyjádření:	F1  + F2  = Fv

např:				60N + 30N = 90N

Při skládání sil opačného směru se velikosti opačných sil odečtou, přičemž výslednice má směr větší ze sil, např.

Analytické vyjádření:	F1  -  F2  = Fv

např:				90N -  30N = 60N

Kontrolní otázky:

- V měřítku 1N = 1 mm sečtěte graficky i analyticky 2, 3, 4 síly na jedné nositelce a výsledky porovnejte. (musí se zhodovat)