Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

2.2.1.5 SKLÁDÁNÍ RŮZNOBĚŽNÝCH SIL v příkladech

V případě dvou vzájemně kolmých sil platí pro velikost výslednice:

Analytické vyjádření:	F12  + F22  = Fv2

např:				302N + 402N = 502N

a2   +   b2   =  c2

Při řešení pravoúhlých trojúhelníků se využívají tyto základní matematické dovednosti:

Pythagorova věta: Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou (nejdelší stranou) pravoúhlého rovinného trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad jeho odvěsnami (dvěma kratšími stranami). Formálně Pythagorovu větu vyjadřuje rovnice:

a2 + b2  =  c2

kde c označuje délku přepony pravoúhlého trojúhelníka

a délky odvěsen jsou označeny a a b.

Kontrolní otázky:

- Určete velikost výslednice jeli F1 = 3 N, F2  = 4 N V měřítku 1N = 1 cm sečtěte graficky i analyticky. Výsledky porovnejte. (musí se shodovat).