Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

2.2.2.4 ROZKLAD VÍCE SIL do souřadného sytému prakticky

Při součtech většího počtu sil je nutné pro zvýšení přehlednosti a rychlosti si práci zautomatizovat pomocí PC, tzn. MS Excel:

|  |  |  |  | složky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| síly: | N | úhel: | stupně | Fx | Fy |
| F1 | 30 | α | 60 | 15,00 | 25,98 |
| F2 | 40 | β | 20 | 37,59 | 13,68 |
| F3 | 30 | γ | 45 | 21,21 | 21,21 |
| F4 | 20 | δ | 30 | 17,32 | 10,00 |
| F5 | 50 | ε | 50 | 32,14 | 38,30 |
| Fv | 164,66 | η | 38,115 | výslednice |
|  |  |  | suma | 123,26 | 109,18 |
|  |  |  | kvadrát | 15193,2 | 11919,6 |
|  |  |  | tg η | 0,78454 |  |

Využijte znalostí z předmětu ICT -  vkládání vzorců.

Modře jsou udávány zadané hodnoty sil F1 až F5

Černě jsou mezi-výpočty

Červeně výsledné hodnoty výslednice

Kontrolní otázky:

- Pomocí MS Excel vytvořte tabulku na určení výslednice 3 a více sil?

- Řešení zkontrolujte graficky.