Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

2.2.3.2 Moment síly – výpočet

Moment síly je definován jako součin síly a kolmé vzdálenosti osy síly od daného bodu.  V praxi to znamená, že moment síly je vyjádřen plochou obdélníku jehož strany jsou dány velikostí síly a velikostí ramene.

Př:

Je dáno: F = 30N, rameno kolmé k síle: r = 10 mm.

Určete velikost momentu síly:

M = 30 x 10 = 300 Nmm = 0,3 Nm

Jednotkou momentu síly (ohybového momentu, kroutícího momentu je Nm (Newtonmetr). Často se v praxi i při výpočtech používá jednotka tisíckrát menší Nmm.

Zapamatuj:	1Nm = 1000 Nmm

V případě, že rameno a síla nejsou vzájemně kolmé musíme VŽDY nalézt pouze složku síly kolmou k rameni, která vytváří otáčivý účinek, druhá složka síly vytváří účinek posuvný (na těleso).

Jednotlivé složky se vypočítají pomocí goniometrických funkcí takto:

Fx  = F x cos α     		Fy = F x sin α

Fx - vytváří posuvnou sílu

Fy - vytváří otáčivý účinek, jehož moment se určí:

M = Fy x r

Působí-li ve společném působišti několik sil, je jejich celkový účinek dán výslednicí sil a výsledný moment je dán především polohou výslednice k bodu otáčení:

- Výslednice je kolmá k rameni otáčení – pak platí   Mv = Fv x r.

- Výslednice není kolmá k rameni otáčení – pak rozložíme výslednici do dvou vzájemně kolmých složek tak, aby jedna složka byla kolmá (vytváří moment síly) a druhá procházela bodem otáčení (vytváří posuvné síly).

Složky Fy, případně jejich výslednice Fvy vytvářejí momenty otáčení

Složky Fx, případně jejich výslednice Fvx vytvářejí posuvné účinky

Z toho lze vyvodit závěr:

Výsledný moment sil působících v jednom bodě vzhledem k libovolnému bodu je tedy roven vektorovému součtu momentů všech složek k danému bodu.

Mv = M1+M2+M3+….

V případě, že jednotlivé momenty (vektory) vytváří různé otáčivé účinky ( + - ) je jejich výslednice dána vektorovým součtem momentů na jejich nositelce: (viz pravidlo palce pravé ruky)

Působí-li ve společném působišti několik sil, je jejich celkový výsledný moment je dán vztahem.

Mv = F1 x r +F2 x r +F3 x r +….

V případě různě dlouhých ramen:

Mv = F1 x r1 +F2 x r2 +F3 x r3 +….

Výsledný moment sil působících v různých směrech, na různých ramenech je k libovolnému bodu je tedy roven vektorovému součtu momentů všech složek k danému bodu.

Zdůraznění:

Pravidla použitá při určení velikosti, směru, orientace platí vždy k LIBOVOLNÉMU BODU, tzn. tento bod si můžeme zvolit dle našich aktuálních požadavků a potřeb, zpravidla tak, aby analytické řešení bylo co nejjednodušší.

Kontrolní otázky:

- Určete vektory momentů sil - to znamená Velikost, směr působiště a orientaci dle vámi zvolených příkladů z ostatních předmětů. (např. převody, zatížení nástrojů při obrábění …. Složky sil a velikost ramen můžete odhadnout.

- Jak je definován Moment síly – velikost a jednotky?

- Řešení kontrolujte graficky.

2.2.3.3 Dvojice sil

Dvojice sil je současné působení dvou sil stejně velkých opačného směru působících v různých místech (na různých vektorových přímkách) tuhého tělesa, tzn., jedná se o dvě stejně velké síly opačného směru, které neleží na jedné přímce.

Protože výslednice dvou stejně velkých sil opačného směru, které působí na jedno těleso, je nulová, nemá dvojice sil posuvný účinek na tuhé těleso. Protože ale síly působí v různých místech, neruší se navzájem jejich momenty sil, neboli dvojice sil má na těleso otáčivý účinek.

Pokud je d vzdálenost, která směřuje od působiště síly k působišti síly, pak moment silové dvojice můžeme definovat vztahem logicky vyplývajícím.

Výpočet velikosti otáčivého účinku – výsledného momentu sil:

M = F x r + F x r = 2 x F x r  = F x d

kde F je velikost jedné ze sil, d je kolmá vzdálenost vektorových přímek, na kterých síly leží.

Vlastnosti:

- Velikost momentu dvojice sil nezávisí na vzdálenostech sil od osy otáčení, ale pouze na jejich vzájemné vzdálenosti. Dvojice sil tedy vyvolává stejný moment k libovolnému bodu roviny, v níž leží síly.

- Posunutím dvojice sil v rovině, v níž dvojice sil leží, nedojde k žádné změně momentu dvojice sil.

- Dvojici sil lze najít u každého čistě otáčivého pohybu.

Př.:

Určete výsledný silový účinek dvou sil velikosti 100 N, které jsou rovnoběžné, opačně orientované a leží ve vzdálenosti 100 mm od sebe.

Řešení:

S využitím předchozích poznatků nemusíme hledat kolmá ramena otáčení, či posouvat síly, ale použijeme odvozený vztah:

M = F x d

Dosadíme:

M = F x d = 100 N x 100 mm = 10 000 Nmm = 10 Nm.

Výsledný moment dvojice sil je 10 Nm.

Kontrolní otázky:

- Určete vektory momentů dvojice sil - to znamená Velikost, směr působiště a orientaci dle vámi zvolených příkladů z ostatních předmětů. (např. volant automobilu, řemenice převodů …. Složky sil a velikost ramen můžete odhadnout.

- Jak je definován Moment síly – velikost a jednotky?

- Řešení zkontrolujte graficky v pravoúhlém promítání.