Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

2.8 Vazby a vazbové síly

V technické praxi se velmi často setkáváme s případy, kdy na těleso uchycené k rámu nebo k jiným součástem působí různé vnější zatěžující síly. Uchycení tělesa se realizujeme pomocí takzvaných vazeb někdy nazývaných podpor - např.: svary, ložiska,…  V zásadě existuje jen  několik typů uložení (vazeb, podpor), které mohou plnit různé funkce – např. přenášet síly, momenty sil….

Vazby — podpory musí spolehlivě přenášet účinky vnějších sil, případně síly vyvolané vlastní vahou tělesa.  Ke spolehlivému navržení vazeb je však nutné zjistit velikosti a směry působení sil, které se přes vazby přenáší na rám. Těmto silám říkáme síly vazbové, případně vazbové účinky.

Je nutné si uvědomit, že velikosti a směry působení vazbových sil závisí nejen na velikostech a směrech působení vnějších zatěžujících sil a na jejich rozložení, ale i na druhu použitých vazeb.  Jedná se vlastně o dvě soustavy sil (vnější zatěžující a vazbové), které musí být v rovnováze. Při zjišťování vazbových účinků jde tedy o řešení rovnováhy sil působících na těleso. (viz předchozí kapitoly).

Druhy a charakteristika vazeb

Tělesa a jejich uložení v rámu jsou však případy prostorových sil, které dokážeme za určitých předpokladů s dostatečnou přesností převést na případy rovinné soustavy sil. Tím se řešení případů výrazně matematicky zjednoduší.

Stupně volnosti

Každé těleso se může v rovině pohybovat ve dvou na sebe nezávislých směrech, a navíc otáčet kolem libovolného bodu. Říkáme, že těleso má v rovině tři stupně volnosti.

Účelem vazeb je tyto tři stupně volnosti tělesu odebrat, a tím jej znehybnit.

V podstatě rozeznáváme tři druhy vazeb, realizovaných třemi druhy podpor, tj. podpora posuvná, podpora rotační a vetknutí.

Posuvná podpora

znemožňuje tělesu pohyb pouze v jednom směru, a to ve směru kolmém ke stykovým plochám podpory.

Posuvná podpora proto tělesu odebírá pouze jeden stupeň volnosti a pro naše výpočty představuje jednu neznámou, a to velikost vazbové síly.

Vazbová síla v posuvné podpoře působí vždy kolmo ke třecím (pohybovým) plochám podpory a rámu.

Posuvná podpora 		Rotační podpora

Rotační podpora

znemožňuje tělesu pohyb v jakémkoliv směru. Rotační podpora proto odebírá tělesu dva stupně volnosti a pro výpočet představuje dvě neznámé. Nejčastěji to jsou dvě vazbové síly, působící ve směru souřadnicových os X, Y.

Vetknutí

znemožňuje tělesu nejen pohyb, ale také rotaci. Vetknutí proto odebírá tělesu tři stupně volnosti, to znamená, že jej úplně znehybní. Pro výpočet proto představuje tři neznámé, a to jsou dvě složky vazbové síly působící ve směru souřadnicových os a takzvaný moment vetknutí.

Vetknutí

U vetknutí proto nehovoříme o vazbových silách, ale o vazbových účincích, do nichž zahrnujeme nejen vazbové síly, ale také moment vetknutí.

Kontrolní otázky:

- Definujte možnosti uložení tělesa na rám

- Definujte pojem vazba

- Rozdělte vazby a nakreslete jejich silové účinky

- Definujte pojem stupně volnosti

Doplňte vždy názornými náčrty