Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

2.8.2 Metody řešení staticky určitých nosníků

Tyto metody vycházejí z předchozích kapitol a my se zaměříme na správné postupy řešení.

Příklad:

Určete vazbové síly nosníku na dvou podporách (viz obr.), zatíženého jednou kolmou silou uprostřed.

Délka nosníku 2m

F = 800 N

- Nejdříve zjistíme statickou určitost nosníku:

i = 3 x ( n -1 ) – 3 x v – 2 x r – p = 3 x ( 2 -1 ) – 3 x 0 – 2 x 1 – 1 = 0

i = 0		SUK

Závěr: Příklad můžeme řešit, protože konstrukce je staticky určitá ( SUK ).

- Doplníme souřadný systém X-0-Y

Volíme souřadnice tak aby osa x procházela nosníkem a osa Y procházela jednou, nejlépe rotační podporou umístěnou vlevo. Tím se v budoucnu zjednoduší vyjadřování matematických rovnic.

- Uvolníme vazby tím, že je nahradíme vazbovými účinky.

- Vždy předpokládáme kladnou orientaci.

- Levou podporu označíme jako bod A, pravou jako bod B.

- VAZBOVÉ účinky pro přehlednost budeme označovat písmenem R a červeně např. RAX

- Sestavíme tři statické podmínky rovnováhy:

Jako libovolný bod doporučuji používat zpravidla bod A.

- Σ Fix = 0: 	RAX = 0

- Σ Fiy = 0: 	RAY – F + RBY = 0

- Σ MiA= 0: 	RBY x 2m – F x 1m = 0

Poznámky k tvorbě rovnic:

- Ve směru osy X míří pouze jedna složka a to – 	RAX

- Ve směru osy Y míří tři síly a to – 	RAY, –F a RBY

- Síla F k bodu rotace A má kolmé rameno 1m a síla RBY 2 m.

- Délka ramen se může řešit i bezrozměrově, ale vždy ve stejném, měřítku!!!

- Vhodně zvoleným bodem A, ke kterému se vytváří momentová podmínka, odpadly pro nulová ramena momenty od sil RAX a RAY.

Řešení rovnic:

Dostali jsme tři rovnice o třech neznámých a to jsou RAX, RAY, RBY.

Z matematiky víme, že postupně vyjadřujeme jednotlivé neznámé a dosazujeme je do dalších rovnic.

- Z první rovnice vyplívá přímo, že 	RAX = 0

- Ze třetí si vypočítáme 	RBY:

RBY x 2m – F x 1m = 0

RBY x 2 – 800 x 1 = 0

RBY x 2  =  800

RBY  = 800/2

RBY = 400 N

- Dosadíme RBY do druhé podmínky (rovnice) a vypočteme:

RAY – F + RBY = 0

RAY – 800 + 400 = 0

RAY = 800 – 400

RAY = 400 N

Můžeme si ověřit jednoduchou úvahou, zda výslednice ZATĚŽUJÍCÍCH a VAZBOVÝCH sil je v rovnováze tj. dodržení podmínek ze kterých jsme vycházeli:

- pohybový stav tělesa se nezměnil

- nosník je neustále v rovnováze

Ověřte si nulovou výslednic a její polohu alespoň grafickou metodou:

Příklad:

Určete vazbové síly nosníku na dvou podporách (viz obr.), zatíženého jednou šikmou silou uprostřed.

Je dáno:	l = 2m, 	F = 1000 N,	α = 600

- Nejdříve zjistíme statickou určitost nosníku:

i = 3 x ( n -1 ) – 3 x v – 2 x r – p = 3 x ( 2 -1 ) – 3 x 0 – 2 x 1 – 1 = 0

i = 0		SUK

Závěr: Příklad můžeme řešit, protože konstrukce je staticky určitá ( SUK ).

- Doplníme souřadný systém X-0-Y

Volíme souřadnice tak, aby osa x procházela nosníkem a osa Y procházela jednou, nejlépe rotační podporou umístěnou vlevo. Tím se v budoucnu zjednoduší vyjadřování matematických rovnic.

- Uvolníme vazby tím, že je nahradíme vazbovými účinky.

Sílu F si rozložíme do souřadného systému pomocí goniometrických funkcí:

Fx = F x cos α		Fy = F x sin α

V našem případě aplikováno:

Fx = F x cos α = 1000 x cos 600 = 1000 x 0,5 = 500 N

Fy = F x sin α  = 1000 x sin 600 = 1000 x 0,866 = 866 N

- Sestavíme tři statické podmínky rovnováhy:

- Σ Fix = 0: 	RAX – Fx = 0

- Σ Fiy = 0: 	RAY – Fy + RBY = 0

- Σ MiA= 0: 	RBY x 2m – Fy x 1m = 0

Poznámky k tvorbě rovnic:

- Složka Fx míří proti směru osy X proto bude záporná

Řešení rovnic:

Dostali jsme tři rovnice o třech neznámých a to jsou RAX, RAY, RBY.

- Z první rovnice vyplívá přímo, že 	RAX = Fx = 500 N

- Ze třetí si vypočítáme 	RBY:

RBY x 2m – F x 1m = 0

RBY x 2 – 866 x 1 = 0

RBY x 2  =  866

RBY  = 866/2

RBY = 433 N

- Dosadíme RBY do druhé podmínky (rovnice) a vypočteme:

RAY – Fy + RBY = 0

RAY – 866 + 433 = 0

RAY = 866 - 433

RAY = 433 N

Příklad:

Určete vazbové účinky vetknutého nosníku (viz obr.), zatíženého jednou šikmou silou na konci.

Je dáno:	 l = 1m, 	F = 1000 N,	α = 600

- Nejdříve zjistíme statickou určitost nosníku:

i = 3 x ( n -1 ) – 3 x v – 2 x r – p = 3 x ( 2 -1 ) – 3 x 1 – 2 x 0 – 0 = 0

i = 0		SUK

Závěr: Příklad můžeme řešit, protože konstrukce je staticky určitá ( SUK ).

- Doplníme souřadný systém X-0-Y

Volíme souřadnice tak aby osy x i Y procházely vetknutím. Tím se v budoucnu zjednoduší vyjadřování matematických rovnic.

- Uvolníme vetknutí tím, že jej nahradíme vazbovými účinky.

- Vždy předpokládáme kladnou orientaci.

- VAZBOVÉ účinky pro přehlednost budeme označovat písmenem R a červeně např. RAX

- Sestavíme tři statické podmínky rovnováhy:

Jako libovolný bod doporučuji používat zpravidla bod A.

- Σ Fix = 0: 	RAX – Fx = 0

- Σ Fiy = 0: 	RAY – Fy = 0

- Σ MiA= 0: 	Mv – Fy x 1m = 0

Poznámky k tvorbě rovnic:

- Momentová podmínka se sestaví z momentu vetknutí (předpokládáme kladný účinek a všech momentů od sil, které moment vytváří, v našem případě Fy.

- Vhodně zvoleným bodem, ke kterému se vytváří momentová podmínka, odpadly pro nulová ramena momenty od sil RAX, RAY, Fx.

- Fx = F x cos α = 1000 x cos 600 = 1000 x 0,5 = 500 N

- Fy = F x sin α  = 1000 x sin 600 = 1000 x 0,866 = 866 N

Řešení rovnic:

Dostali jsme tři rovnice o třech neznámých a to jsou RAX, RAY, MV.

- Z první rovnice vyplívá přímo, že 	RAX – Fx = 0,  RAX  =  Fx = 500 N.

- Ze druhé si vypočítáme 		RAY – Fy = 0

RAY = Fy = 866 N

- Ze třetí vypočteme Mv:

Mv – Fy x 1m = 0

Mv  = Fy x 1

Mv =  866 x 1 = 866 Nm

Opět si můžeme si ověřit jednoduchou úvahou, zda výslednice ZATĚŽUJÍCÍCH a VAZBOVÝCH sil je v rovnováze tj. dodržení podmínek ze kterých jsme vycházeli:

- pohybový stav tělesa se nezměnil

- nosník je neustále v rovnováze

Kontrolní otázky:

- Jak volíme vhodný souřadný systém u nosníku na dvou podporách?

- Jak volíme vhodný souřadný systém u vetknutého nosníku?

- Vyjmenujte tři statické podmínky rovnováhy.

- Definujte funkce sin a cos u pravoúhlého trojúhelníku.

- Vysvětlete základní postupy řešení staticky určitých nosníků

Analytické postupy vždy doplňte názornými náčrty