Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

2.9 Síly v prutech příhradových konstrukcí

Příhradové konstrukce jsou na rozdíl od nosníků tvořeny z prutů zpravidla stejného (válcovitého) průřezu a tyto pruty se stýkají ve více bodech zvaných uzly nebo styčníky. Tyto konstrukce jsou základními nosnými prvky mostů, střech, podvozků … .

Uložení těchto konstrukcí bývá stejné jako u nosníků a řídí se stejnými pravidly. Pokud budeme pokračovat v řešení jednoduchých rovinných úloh, budeme používat i nadále stejná pravidla, předpoklady a řešení, jako v předchozích částech statiky.

Uložení:

K úvahu přichází prakticky uložení na dvou podporách (rotační a posuvné), výjimečně vetknutí. Ostatní typy uložení nesplňují podmínky statické určitosti.

Tvar konstrukce – TVAROVÁ URČITOST.

Tak jako statická určitost vychází z matematických předpokladů a možností. Tak i tvarová určitost je dána pevným matematickým vztahem:

k = 2 x n – 3

k = počet prutů příhradové konstrukce

n = počet styčníků příhradové konstrukce

pokud po dosazení tato rovnice neplatí nelze příklad řešit. V prakci se zpravidla použije upravený počet prutů či se vytvoří další styčník.

Příklady:

Určení tvarová určitosti:

k = 2 x n – 3

3 = 2 x 3 – 3

3 = 3    (TUK)

Určení tvarová určitosti:

k = 2 x n – 3

7 = 2 x 5 – 3

3 = 3    (TUK)

PAMATOVAT:

k = počet prutů příhradové konstrukce

n = počet styčníků příhradové konstrukce

Základní předpoklady:

Pruty jsou vždy spojeny ve styčnících a jejich spojení je provedeno tak, že přenášejí poze tahové (+) či tlakové (-) síly.

Metodický postup řešení příkladů:

Je dán rovnostranný trojúhelník dle obr. o straně 1 m, který je zatížený silou kolmou k základně velikosti 1000N.

- Nejdříve zjistíme statickou určitost nosníku:

i = 3 x ( n -1 ) – 3 x v – 2 x r – p = 3 x ( 2 -1 ) – 3 x 0 – 2 x 1 – 1 = 0

i = 0		SUK

- Zjistíme tvarovou určitost nosníku:

k = 2 x n – 3

3 = 2 x 3 – 3

3 = 3

TUK

- Doplníme souřadný systém X-0-Y

Volíme souřadnice tak aby osa x procházela nosníkem a osa Y procházela jednou, nejlépe rotační podporou umístěnou vlevo. Tím se v budoucnu zjednoduší vyjadřování matematických rovnic.

- Uvolníme vazby tím, že je nahradíme vazbovými účinky.

- Sestavíme tři statické podmínky rovnováhy:

Jako libovolný bod doporučuji používat zpravidla bod A.

- Σ Fix = 0: 	RAX = 0

- Σ Fiy = 0: 	RAY – F + RBY = 0

- Σ MiA= 0: 	RBY x 1m – F x 0,5 m = 0

Řešením rovnic určíme vazbové síly:

RAX = 0	RAY = 500 N 	RBY = 500 N

- Zjištěné vazbové síly zaneseme do nákresu:

V případě, že by některé síly nepůsobily přímo ve styčníku, rozdělíme je do dvou sousedních styčníků.

Nyní mohou následovat dva rozdílné postupy (metody) řešení:

- Styčníková metoda

- Průsečná metoda

Kontrolní otázky:

- Definujte příhradovou konstrukci?

- Jak určíme tvarovou určitost a proč ji určujeme?

- Definujte na příkladech konstrukcí pruty a styčníky.

- Vysvětlete základní kroky řešení příhradové konstrukce.

Doplňte názornými náčrty