Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

2.9.1 STYČNÍKOVÁ METODA

Styčníková metoda řešení příhradové konstrukce vychází opět ze základních předpokladů statiky a to:

Jeli celá konstrukce v rovnováze, musí být v rovnováze každý její styčník.

Z toho vychází princip řešení a to je postupné řešení styčníků na konstrukci. Styčník je v podstatě soustava sil působících v jednom bodu, u které řešíme její rovnováhu. Vzhledem k tomu, že řešíme rovinné případy, můžeme tedy sestavit tři základní podmínky rovnováhy a to je:

- Σ Fix = 0:

- Σ Fiy = 0:

- Σ MiLB = 0:

PAMATOVAT:

!!! Vzhledem k tomu, že všechny síly procházejí jedním bodem – styčníkem, nelze třetí podmínku sestavit!!!

Proto můžeme sestavit jen dvě podmínky rovnováhy ke každému styčníku.

- Σ Fix = 0:

- Σ Fiy = 0:

A proto můžeme řešit pouze styčníky, u kterých jsou dvě neznámé (síly v prutech).

- Styčník se zakreslí se všemi působícími silami.

- Síly v prutech VŽDY předpokládáme tahové (kladné).

- Značení sil v prutech odlišíme indexy.

- U styčníků na podporách musíme zakreslit i vazbové síly.

Z těchto předpokladů vychází nákres styčníků i jejich řešení.

Pokračování řešení z předchozího zadání:

Zvolíme si pro řešení styčník A:

Sestavíme statické podmínky rovnováhy:

- Σ Fix = 0: 	RAX + F1 + F2 x cos 600 = 0

- Σ Fiy = 0: 	RAY + F2 x sin 600 = 0

Dosazením a řešením druhé rovnice dostáváme:

RAY + F2 x sin 600 = 0

500 + F2 x sin 600 = 0

F2 x sin 600 = - 500

F2 = - 500/ sin 600

F2 = - 577 N

Dosazením a řešením první rovnice dostáváme:

RAX + F1 + F2 x cos 600 = 0

0 + F1 – 577 x cos 600 = 0

F1 = + 577 x cos 600

F1 = + 577 x cos 600

F1 = + 289 N

Pro další řešení si zvolíme styčník B:

Sestavíme statické podmínky rovnováhy:

- Σ Fix = 0: 	 - F1 - F3 x cos 600 = 0

- Σ Fiy = 0: 	RBY + F3 x sin 600 = 0

Dosazením a řešením první rovnice dostáváme:

- F1 - F3 x cos 600 = 0

- 289 - F3 x cos 600 = 0

- F3 x cos 600 = +289

F3 x cos 600 =  - 289

F3 =  - 289 / 0,5

F3 =  - 577 N

Závěr:

Síly F2 = - 577 N,  F3 =  - 577 N jsou záporné, tudíž vyvolávají v prutech tlak a síla F1 = + 289 N je kladná, tudíž vyvolává tah.

Kontrola:

Příklad se zkontroluje jednoduše dopočítáním zbývajícího styčníku (případně zbývajících rovnic).

TIP:

Nejčastější chyby bývají ve znaméncích jednotlivých složek sil (FX, FY).

Kontrolní otázky:

- Jak volíme souřadný systém u styčníku?

- Vyjmenujte statické podmínky rovnováhy, které lze vytvořit u styčníku?

- Definujte funkce sin a cos u pravoúhlého trojúhelníku.

- Jak zkontrolujeme správnost řešení?

Odpověď vždy doplňte názornými náčrty