Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

2.9.2 PRŮSEČNÁ METODA

Průsečná metoda řešení příhradové konstrukce vychází opět ze základních předpokladů statiky a to:

Jeli celá konstrukce v rovnováze, musí být v rovnováze každá její libovolná část.

Z toho vychází princip řešení: Konstrukce se rozdělí na dvě libovolné části a řeší se rovnováha těchto částí. Použití této metody nám umožňuje zpravidla rychle zkontrolovat libovolnou část konstrukce. Pokud řešíme konstrukci komplexně, je tato metoda srovnatelně pracná s metodou styčníkovou.

Vzhledem k tomu, že část konstrukce již není zpravidla případ, kdy všechny síly procházení jedním bodem, lze jim tedy sestavit tři základní podmínky rovnováhy a to je:

- Σ Fix = 0:

- Σ Fiy = 0:

- Σ MiLB = 0:

A proto můžeme řešit všechny řezy konstrukcí, které mají až tři neznámé (tři síly v prutech). Postupujeme obdobně jako u styčníkové metody.

- Řez se zakreslí se všemi působícími silami.

- Síly v prutech VŽDY předpokládáme tahové (kladné).

- Značení sil v prutech odlišíme indexy.

- U částí konstrukce s podporou musíme zakreslit i vazbové síly.

Z těchto předpokladů vychází nákres řezů i jejich řešení.

Příklad:

Konstrukce se skládá ze tří obdélníků délky 4m a výšky 3m, které jsou úhlopříčně zpevněné dle obr. Zatížena je silou 1000N . Určete síly v prutech prostřední části obdélníkového modulu.

- Nejdříve zjistíme statickou určitost nosníku:

i = 3 x ( n -1 ) – 3 x v – 2 x r – p = 3 x ( 2 -1 ) – 3 x 0 – 2 x 1 – 1 = 0

i = 0		SUK

- Zjistíme tvarovou určitost nosníku:

k = 2 x n – 3

13 = 2 x 8 – 3

13 = 13

TUK

- Doplníme souřadný systém X-0-Y

Volíme souřadnice tak aby osa x procházela nosníkem a osa Y procházela jednou, nejlépe rotační podporou umístěnou vlevo.

Tím se v budoucnu zjednoduší vyjadřování matematických rovnic.

- Uvolníme vazby tím, že je nahradíme vazbovými účinky.

- Sestavíme tři statické podmínky rovnováhy:

Jako libovolný bod doporučuji používat zpravidla bod A.

- Σ Fix = 0: 	RAX = 0

- Σ Fiy = 0: 	RAY – F + RBY = 0

- Σ MiA= 0: 	RBY x 12  – F x 4 = 0

Řešením rovnic určíme vazbové síly:

RAX = 0		RAY = 667 N 	RBY = 333 N

- Zjištěné vazbové síly zaneseme do nákresu:

- Řezem uvolníme část konstrukce tak, aby byly splněny tyto podmínky:

- Řez může procházet maximálně přes tři neznámé pruty

- Řez musí procházet částí, kterou kontrolujeme

- Přetnuté pruty nahradíme tahovými silami

Sestavíme tři statické podmínky rovnováhy:

- Σ Fix = 0: 	RAX + F1 + F2 x cos 370 + F3 = 0

- Σ Fiy = 0: 	RAY - F2 x sin 370 – 1000 = 0

- Σ MiA = 0:

– 1000 x 4 - F2 x sin 370 x 4 - F2 x cos 370 x 3 – F1 x 3 = 0

Poznámka k tvorbě rovnic:

- Síly nerovnoběžné se souřadným systémem rozložíme do složek Fx (pomocí funkce cos α ) a Fy (pomocí funkce sin α), v našem případě u síly F2

- Momentovou podmínku pak tvoříme pomocí jednotlivých složek sil a KOLMÝCH ramen

Dosazením a řešením druhé rovnice dostáváme:

667 - F2 x sin 370 – 1000 = 0

- F2 x sin 370 = + 1000 - 667

- F2 x sin 370 = +333

F2  =  - 333 / sin 370

F2  =  - 553 N

Dosazením a řešením třetí rovnice dostáváme:

– 1000 x 4 - F2 x sin 370 x 4 - F2 x cos 370 x 3 – F1 x 3 = 0

– 1000 x 4  + 553 x sin 370 x 4  + 553 x cos 370 x 3 – F1 x 3 = 0

– F1 x 3 = 4000 – 1331 – 1325

F1 = – 1344/3

F1 = – 448 N

Dosazením a řešením první rovnice dostáváme:

F1 + F2 x cos 370 + F3 = 0

– 448 - 553 x cos 370 + F3 = 0

F3 = 448 + 553 x cos 370

F3 = 890 N

Závěr:

Síly F1 = - 448 N,  F2 =  - 553 N jsou záporné, tudíž vyvolávají v prutech tlak

Síla F3 = + 890 N je kladná, tudíž vyvolává tah.

Kontrola:

Příklad se zkontroluje jednoduše dopočítáním např. přilehlého styčníku.

Tip:

Nejčastější chyby bývají ve znaméncích jednotlivých složek sil (FX, FY).

Kontrolní otázky:

- Kdy volíme průsečnou metodu řešení příhradových konstrukcí?

- Vyjmenujte výhody řešení průsečnou metodou?

- Kolik statických podmínek rovnováhy lze sestavit uvolněním řezu?

Odpovědi vždy doplňte názornými náčrty