Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

2.10 TĚŽIŠTĚ

Těžiště (hmotný střed) je působiště tíhové síly působící na těleso. Těžiště zavádíme jako působiště výslednice tíhových sil působících na jednotlivé části tělesa v tíhovém poli. Pojem těžiště tedy ztrácí význam v beztížném stavu.

Těžiště je bod, který je pevně určen tvarem tělesa a rozložením hustoty. Nezávisí na přítomnosti vnějšího silového pole.

Těžiště je takový bod, že působení tíhové síly na něj má stejný účinek jako působení na celé těleso.

Má-li být těleso podepřeno (nebo zavěšeno) v jednom bodě tak, aby tíhová síla byla vyrovnána, pak svislá těžnice musí procházet bodem podepření nebo závěsu.

Určování polohy těžiště:

- U stejnorodého geometrického pravidelného tělesa leží těžiště v jeho geometrickém středu (geometrickém těžišti). Viz. Matematické či strojnické tabulky.

- Těžiště leží v průsečíku těžnic při postupném zavěšení tělesa v nejméně dvou různých bodech (nejlépe ve směrech na sebe vzájemně kolmých).

- Výpočtem (jednotlivé souřadnice XT, YT, ZT těžiště se počítají nezávisle na sobě).

- Těžiště může ležet i mimo těleso (například v jeho dutině).

Zapamatovat!

Jestliže spojíme dvě tělesa v jedno, bude jeho těžiště ležet na úsečce spojující těžiště obou částí.

Určení těžiště je nutné například pro staticky a dynamicky vyvažované těleso, pro určení polohy tíhových sil apod….

Z hlediska mechaniky se těžiště (v rovině) zpravidla určuje jako průsečík polohy výslednic dvou vzájemně kolmých tíhových sil. V našem případě směry označíme opět souřadným systémem X – O – Y.

Těžiště složeného útvaru:

Útvar se skládá ze dvou obdélníků o rozměrech 8 x 4 a nebo ze tří obdélníků (dva o rozměrech 6 x 4 a jeden  2 x 8). Z toho plyne, že máme k dispozici dvě řešení.

Volíme variantu „dvou obdélníků“

Návod na řešení:

Zvolíme souřadný systém tak, abychom jednoduše nacházeli těžiště a plochy dílčích obrazců.

Doplníme těžiště a tíhové síly (v našem případě velikost plochy obdélníků) ve směru osy X a najdeme polohu výslednice:

Doplníme těžiště a tíhové síly (v našem případě velikost plochy obdélníků) ve směru osy Y a najdeme polohu výslednice:

Těžiště leží v průsečíku poloh těžnic XT a YT

Grafickým i analytickým řešením je výslednice rovnoběžných sil, což jsme se již učili  v předchozích kapitolách viz.:

2.4.1 Výslednice rovinné rovnoběžné soustavy sil

Pro určení výslednice soustavy rovinných rovnoběžných sil musíme znát nejen velikost a směr působení výslednice, ale i její polohu určenou k libovolnému bodu. V praxi to znamená, že si zvolíme vhodný souřadný systém a polohu určíme vzdáleností od počátku souřadnicového systému 0.

Protože jde o soustavu rovnoběžných sil, musí být s těmito silami rovnoběžná i jejich výslednice, velikost výslednice sil se vypočítá ze vztahu:

Fv = F1 + F2 + F3  + …

Poněvadž již víme, že výslednice soustavy rovinných rovnoběžných sil může vyvolat i momentové účinky, musíme zároveň dodržet i podmínku momentové rovnováhy na těleso, tzn., že výslednice vyvolá i stejně velký otáčivý účinek tj. moment výslednice, který je dán právě její polohou určenou k libovolnému bodu.

Fv x rv= F1 x r1 + F2 x r2 + F3 x r3 + …   =   Mv = M1 + M2 + M3  + …

Polohu pak určíme z upraveného vztahu:

Velikost výslednice:

Fv = F1 + F2 + F3

Fv = 3N + 5N + 4N

Fv = 12N

Poloha výslednice:

rv= 3 x 10 + 5 x 20 + 4 x 30

rv= 20,83

Grafické řešení:

Je stejně efektivní jako analytické a také musí vycházet ze stejných předpokladů: Řeší se pomocí soustavy rovnoběžných spojnic, jejichž indexy označují spojnice sil. Průsečík spojnice výslednic nám udá polohu.

Stejné zadání:

Určete velikost, směr, orientaci a polohu výslednice Fv rovnoběžných sil F1  = 30N, F2  = 50N, F3  = 40N vzdálených od sebe 10mm .

Řešení:

- Nakreslíme si zadání ve vhodném měřítku

- V libovolné poloze označené LP si sestrojíme konstrukci imaginární výslednice                     Fv = F1 + F2 + F3 . Je rovnoběžná, stejně velká i orientovaná jako skutečná výslednice

- V libovolném bodu označeném LB si sestrojíme konstrukci barevných spojnic, které spojují libovolný bod LB a společné body sil F1,  F2,  F3  a  Fv

Orientujte se dle barev:

1,2 F1 + F2  		2,3 F2 + F3		1,V Fv + F1		3,V F3 +Fv

V libovolném místě (označeném A)  konstrukce přenesu první rovnoběžku - 1,2 dostaneme bod B.

V bodě B přenesu druhou rovnoběžku – 2,3 dostaneme bod C.

Bodem A proložím rovnoběžku 1,V (s výslednicí)

a bodem C proložím rovnoběžku 3,V (s výslednicí)

Dostanu bod V, který je místem - POLOHOU výslednice Fv.

Tímto bodem V proložíme výslednici, kterou můžeme libovolně posouvat po její nositelce.

Zapamatovat.

Tato konstrukce se často používá nejen při řešení výslednice rovnoběžných sil, ale také k určování těžiště neznámých či složitých ploch (poloha či upínání nástrojů, obrobků, nevývah apod.). Je nutné si její konstrukci osvojit.

Kontrolní otázky:

- Proveďte grafické řešení ve variantě tří obdélníků.

- Proveďte analytické řešení ve variantě tří obdélníků

- Proveďte analytické řešení ve variantě dvou obdélníků

- Definujte základní pravidla vektorového sčítání rovnoběžných sil v rovině.

- Proveďte konstrukci dvou, tří i více různě orientovaných rovnoběžných sil v rovině.

- Pro kontrolu vždy proveďte analytické i grafické řešení.

2.11 Tření a pasivní odpory

Tato kapitola je dostatečně podrobně probrána v předmětu Fyzika - Síly působící proti pohybu tělesa. Do mechaniky Vám stačí si zapamatovat a umět použít základní vzorce pro určení velikosti smykových či valivých odporů. Výjimku tvoří tření vláknové, které si probereme nyní:

2.11.1 Tření vláknové

Vzniká tehdy, pohybujeme-li lanem po nepohyblivé podložce např. buben navijáků při prokluzování lana. Toto tření je využíváno k tomu, aby uchycení lana nebylo namáháno vůbec, a pak slouží pouze jako případná pojistka proti vysmeknutí lana.

Jistě jste si všimli, že v praxi na bubnu vždy zůstávají 2 až 3 otočky lana.

Označím-li:

- sílu v laně F1

- sílu od tělesa F2  (někdy ji značíme jako tíhovou sílu G)

- úhel opásání lana α

- koeficient vláknového tření f

pak platí:

Řešením je exponenciální rovnice, která vyžaduje jistou míru matematických znalostí.

Zpravidla se určuje velikost opásání α, tak aby F1 byla rovna 0.

Pamatovat: 	úhel opásání α je udáván v radiánech

2.12 Mechanická práce

Tato kapitola je dostatečně podrobně probrána v předmětu Fyzika - Mechanická práce a energie.

Do mechaniky Vám stačí si zapamatovat a umět použít základní vzorce pro určení velikosti mechanické práce, potenciální a kinetické energie.

Kontrolní otázky:

- Uveďte vztah pro výpočet smykového tření na vodorovné podložce

- Uveďte vztah pro výpočet smykového tření na šikmé podložce

- Uveďte vztah pro výpočet valivého odporu

- Uveďte vztah pro výpočet vláknového tření

- Pro kontrolu vždy proveďte analytické řešení doplněné grafickým zobrazením.