#### Kreslení v programu ProfiCAD

ProfiCAD obsahuje rozsáhlou databázi (cca 1000) značek pro elektrotechniku. Generuje rozpis součástek, výpis kabelů a netlist. Obsahuje editor popisových polí, do kterých se automaticky doplňují údaje z výkresu. Program je určen pro kreslení, nikoliv pro simulaci obvodů.

Existuje bezplatná verze programu určená pro nekomerční využití, kterou lze i přes některá omezení velmi dobře využít pro potřeby výuky nebo amatérské praxe. (Poslední verzi můžete stáhnout např. ze Slunečnice).

Základní postup kreslení schématu

### Součástky z jednotlivých skupin vybíráme ve spodním okně a přenášíme do výkresu (levým tlačítkem vkládáme, pravým otáčíme o 90°, ESC ukončí výběr). Značky můžeme překlápět podle osy X nebo Y pomocí běžných tlačítek na horním panelů. V okně vlastností na pravé straně jsou dvě textová pole – typ a hodnota, jejichž obsah můžeme měnit.

Výběr součástek můžeme také provést výběrem konkrétní schématické značky po zobrazení panelu symbolů

Kreslení spojů začínáme na vývodu součástky po kliknutí na ikoně Spoj nebo klávesové zkratce „s“.

ESC ukončí kreslení spoje.

Po výběru součástky nebo spoje můžeme jejich polohu dodatečně měnit posunutím.

Rovněž funguje práce se schránkou – můžeme vybrat myší do bloku několik součástek a kopírovat a vložit je na jiné místo. Z menu Objekt lze značku nebo značky otáčet po 45°.

Pomocí pravého tlačítka myši můžeme spoj zakončit nebo začít ve vzduchu.

ProfiCAD umožňuje také kreslit běžné grafické objekty  a v okně vlastností měnit typ, tloušťku  či barvu čáry nebo výplně.

Obdobně snadné je vkládání textů pomocí dvou ikon s předdefinovanými fonty.

S textem lze provádět běžné operace jako v textovém editoru (velikost, barva, font,..). Kratší texty lze psát přímo v okně vlastností; po kliknutí pravým tlačítkem na textovém rámci se otevře dialogové okno pro snadnější vkládání textu. Z levého panelu můžeme nalistovat speciální  symboly.

Nabídku znaků můžeme měnit v nastavení programu pomocí volby Ostatní - Mapa znaků.

Program obsahuje také editor značek – máme-li potřebu vytvořit novou značku, vybereme nejprve skupinu a z menu Soubor pak Nová značka.

Hotové schéma můžete z menu Soubor Exportovat do některého grafického formátu. Další výstupy (Rozpis součástek, Netlist, Výpis vodičů) fungují pouze v placené komerční verzi.

Podrobnější popisy postupů, včetně manuálu a videotutoriálů, najdete na webu proficad. Pro seznámení s možnostmi programu si také prohlédněte ukázková schémata, která po instalaci najdete ve složce Documents and Settings\vaše_jméno\Dokumenty\schémata.