Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

1. Co je diak

Je to polovodíčová spínací součástka. Má tři vrstvy. Struktura i schematická značka diaku jsou souměrné. Má dva vývody – dvě anody, které lze v zapojení zaměnit.

Schematická značka, struktura a voltampérová charakteristika diaku

Při malém napětí mezi vývody má diak velký odpor, jako dioda v závěrném směru, a nevede proud. Po dosažení spínacího napětí se diak stává vodivý, jako Zenerova dioda při stabilizaci. Spínací napětí určitého diaku se nedá měnít. Je to součástka neřízená. Používá se jako přepěťová ochrana a k řízení tyristorů a triaků.

2. Provedení diaku

3. Základní parametry diaku

4. Příklady katalogových hodnot

5. Diak v zahraničním katalogu

Schematická značka je jiná. Je však srozumitelná a znázorňuje součástku se dvěma vývody a dvěma PN přechody (diodami). Osobně se mi tato značka líbí víc než naše. Obrázek navíc názorně ukazuje možné využití diaku.