Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

- Co je triak

Tato nejméně pětivrstvá polovodíčová součástka umožňuje spínání i regulaci v kladné i v záporné půlvlně střídavého napětí.

Chování triaku je podobné jako dvou tyristorů spojených paralelně (vedle sebe). Každý spíná jednu půlvlnu. Voltampérová charakteristika je souměrná, ale anody se nesmí zaměnít. Hrozí zničení – souvisí to se strukturou a zatížením součástky.

K zapnutí triaku dochází při kladném i záporném anodovém (hlavním, regulovaném) napětí.

- Struktura, značka a voltampérová charakteristika triaku

Ze struktury je vidět, že triak není konstrukčně zcela souměrný.

Vývody se nazývají anoda 1, anoda 2 a řídící elektroda (hradlo = gate).

Řídící proud IG  je podstatně menší, než hlavní proud IA.

Čím je řídící proud větší, tím menší napětí mezi anodami postačí k sepnutí.

3. Provedení triaku

Na brázku vidíme rozměry triaku v kovovém pouzdře.

Označené jsou také vývody.

Naznačený je odvod tepla sáláním do prostoru.

U kovových pouzder je logicky lepší, než u plastových.

Tyto součástky mohou zpracovat větší výkon.

4. Katalogové hodnoty triaků – na závěr