Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

1. Definice a rozdělení

Termistor je elektrotechnická součástka, jejíž elektrický odpor je závislý na teplotě.

Rozlišujeme provedení NTC a PTC termistor. Jejich vlastnosti názorně popisují odporové charakteristiky. Odporová stupnice se z praktických důvodů kreslí v logaritmickém měřítku (Aby se do obrázku vešla a byla čitelná).

1.2. Základní charakteristika a schematická značka

Závislost odporu na teplotě				Značka NTC –proto znaménko mínus

2.2. Provedení termistorů

Termistor ve tvaru válce, perličky a disku

2. Termistory NTC - polovodičové

2.1. Definice a provedení

NTC termistory jsou častější. Mají negativní teplotní koeficient, což znamená, že př zahřátí součástky její odpor klesá.

Příklady NTC termistorů                 Termistory v diskovém provedení připomínací keramické kondenzátory

2.2. Voltampérová charakteristika

Má při odlišných teplotách různý průběh. Je souměrná (je stejná i při opačném směru proudu). Pro střídavý proud je to přímka, stejně jako u obyčejného rezistoru.

Vliv teploty (část charakteristiky)	Celá charakteristika termistoru NTC

2.3. Využití termistorů NTC

NTC termistor se dnes často používá jako teplotní čidlo

Speciální NTC termistory byly součástí žhavicích obvodů elektronkových zařízení. Sloužily jako ochrana proti přepálení vláken elektronek, zapojených v sérii. Dnes je můžeme najít ve velkých rozhlasových a televizních vysílačích.

3. Termistory PTC – kovové

3.1. Definice a provedení

U kovových PTC termistoru s rostoucí teplotou odpor také roste.

Provedení většinou připomíná keramické polštářkové kondenzátory. Za pozornost stojí bezvývodové termistory v pravá horní části. Jsou určené pro povrchovou montáž –SMT.

Provedení termistorů PTC

3.2. Značka, odporová a voltampérová charakteristika PTC

3.3. Využití termistorů PTC

PTC termistor lze využít například k omezení proudu obvodem, kdy průchod většího množství proudu vyvolá ohřátí součástky, které má díky tomu vyšší odpor.

#### 4. Další příklady využití termistorů

4.1. Měření teploty

Musíme znát voltampérovou charakteristiku termistoru. Zapojení je velmi jednoduché.

Pro tento termistor (NTC- polovodičový) platí, že čím je větší teplota, tím je menší odpor. Čím větší proud termistorem prochází, tím více se pak zahřívá i teplem, které je způsobeno průchodem elektrického proudu. (Jouleovo teplo). Zničení polovodičové součástky (termistoru NTC) může zabránit vřazení ochranného rezistoru – reostatu.

4.2.  Měření teploty na dálku a na špatně přístupných místech

Pokud technici termistor někam zabuduji, pak mohu na vzdáleném stanovišti měřit, nebo

4.3.  Převodník z teploty na napětí

Napětí je pak možno jednoduše měřit voltmetrem, osciloskopem, počítačem.

5. Setrvačnost termistorů

Na obrázku dobře vidíme, že termistor na zvýšení elektrického proudu (a tím i teploty při oteplení), reaguje opožděně.

Toto zpoždění charakterizuje tzv. časová konstanta τ (čti „tau“). Geometricky odpovídá tečně v daném bodě. Matematicky je to přechod do nového stavu asi ze dvou třetin.

Se setrvačností termistoru je třeba počítat. Někdy je však výhodné. Například umožní pozvolné zpuštění motoru.