Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

- Definice a činnost varistoru

Je to symetrická nelineární polovodičová součástka.

Po přiložení napětí mezi vývody je odpor součástky velký a konstantní.

Dosáhne-li napětí určité hodnoty, odpor prudce klesne a proud vzroste. Je to podobný děj jako u Zenerovy stabilizační diody. Nastává však při vyšším napětí a probíhá při obou polaritách přiloženého stejnosměrného napětí.

Varistory se tedy používají ke stabilizaci stejnosměrného napětí.

Také jako ochrana proti přepětí.

2. Značka a voltampérová charakteristika varistoru

Značka ukazuje, že se jedná o odporový prvek, který mění své parametry v závislosti na napětí.

VA charakteristika je souměrná. Ukazuje stabilizaci napětí.

Druhý obrázek ukazuje konkrétní charakteristika pro dva používané materiály.

- Příklady využití varistoru

3.1.Ochrana napájecího zdroje varistorem – MOV

Blokové schéma  ani několik anglických slůvek snad nevyžadují komentář.

.

3.2. Při  regulaci pomocí triaku

Základní schéma obvodu je doplněné možností nastavení a přepěťovou ochranou varistorem.

3.3. Zapojení brazilského radioamatéra

Svět je malý a technika je mezinárodní.

Schematické značky se mohou poněkud lišit.

Přesto předpokládám, že zapojení je, aspoň částečně,  srozumitelné,a to i bez znalosti portugalštiny.