Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

## 1. Elektronky

## 1.1. Princip činnosti

Nejjednodušší elektronku si můžeme představit jako žárovku s přidanou další elektrodou - anodou. Jedním zdrojem proudu rozžhavíme vlákno (katodu) na přibližně 800 °C. Druhý zdroj připojíme mezi anodu a katodu tak, aby anoda měla kladné napětí. Elektrony, které jsou teplem uvolněny (termoemise) z katody do okolního prostoru budou přitaženy na anodu. Elektronkou protéká proud.

Rozvoj elektronek způsobila jejich schopnost zesilovat elektrický signál. Toho dosáhneme další elektrodou - mřížkou. Obvykle je to spirála z tenkého drátu, umístěná mezi katodu a anodu. Napětím na mřížce lze řídit tok elektronů mezi katodou a anodou. Malými změnami napětí se dosáhne velkých změn proudu a elektronka funguje jako zesilovač.

Přidáním dalších mřížek lze dosáhnout vyšší účinnosti elektronky. Často jsou využívány elektronky se třemi mřížkami - pentody.

## 1.2. Konstrukce a funkce elektronek

Tyto součástky obvykle obsahují tři druhy elektrod:

- katodu,

- anodu,

- jednu nebo více mřížek

Elektrody jsou umístěny v uzavřené, většinou skleněné baňce  z níž je vyčerpán vzduch.

Nejednodušší elektronka je dioda. Dnes je nahrazená polovodičovými usměrňovači.		Voltampérová charakteristika a značka diody

Značka a charakteristiky triody

## Pro nás je důležité, že je to součástka s řídící elektrodou- mřížkou. A hlavně, že může zesilovat elektrický signál.

Značka a voltampérová charakteristika tetrody

Tetroda patří mezi elektronky s větším počtem mřížek (řídících elektrod). Používá se  jako vysílací elektronka.

Zajímavostí je, že charakteristika (vzdáleně) připomíná bipolární tranzistor.

Používají se také elektronky se třemi mřížkami (pentody) a složitější elektronky. To však přesahuje rámec našeho předmětu.

## 1.3. Využití elektronek

Pokud vlastníme starší televizor, je obrazovkou elektronka (velká hloubka).

Dál se elektronky využívají  jako součást některých exkluzivních výrobků spotřební elektroniky (high-end zesilovače), ve studiové technice nebo v některých zesilovačích pro hudební nástroje, především pro kytary. Magnetron je základní součástí mikrovlnné trouby. Speciální elektronky se používají v případech, kdy je nutnost velkého špičkového výkonu (především u vysílačů).

## 2. Výbojky a doutnavky

Využívají výboj v plynech.Vodivost kovů je dána volnými elektrony. Kapalné vodiče obsahují částice, které vznikly štěpením molekul, tzv. ionty.

Podmínky, za kterých se plyn stane vodivým, jsou: silné elektrické pole, vysoká teplota nebo nízký tlak plynu. Rozlišujeme tři způsoby vedení proudu v plynech.

2.1. Elektrický výboj

Silné elektrické pole způsobí vytrhávání elektronů z atomů a molekul plynu (ionizaci plynu).  Elektrický výboj trvá většinou krátce - do doby vybití vnějšího elektrického pole. Může však jít o velmi velký vyrovnávací zkratový proud.

2.2. Elektrický oblouk

Elektrický proud v plynu za vysoké teploty se nazývá elektrický oblouk. Je tvořen směsí elektronů a iontů. Vyznačuje se velmi jasným světelným zářením, které se využívá v obloukových lampách.

2.3. Elektrický výboj za nízkého tlaku

Snížením tlaku v plynu (vyčerpáním částic) dojde ke zvětšení střední volné dráhy částic plynu. Tím mohou částice dosáhnout větší rychlosti, a tedy kinetické energie dostatečné k ionizaci – vytrhávání elektronů z atomů a molekul plynu.Elektrický proud za této podmínky se nazývá elektrický výboj za nízkého tlaku (např. doutnavý výboj) a je způsoben směsí elektronů a iontů. Tento elektrický výboj se vyvolává v trubicích s vyčerpaným vzduchem (výbojové trubice, katodové trubice), případně naplněné nějakým plynem.

Různé druhy plynu a různé tlaky vyvolávají různé světelné jevy, které se využívají mj. ve výbojkách, zářivkách a doutnavkách.

Elektrický proud v plynech neprochází,pokud jsou splněné určité podmínky. Ty musí v plynu způsobit vznik volných částic s elektrickým nábojem -elektronů nebo iontů.

2.4. Charakteristika výboje

V úseku 0A - platí Ohmův zákon.
- S rostoucím napětím se zrychluje pohyb iontů.

V V úseku AB – protéká nasycený proud. 
- Při UN nestačí elektrony rekombinovat.

UZ - zápalné napětí

2.5. Výbojky a doutnavky

V případě potřeby vyhledáme snadno informace v literatuře i na Internetu. Např. přejdeme na rozcestník a v primárním portálu Elektrotechnika v předmětu Užití elektrické energie.

## 3. Obrazovky

## Viz např. portál Elektrotechnika (přes rozcestník) předmět Elektronika.