Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

1.1.2. ROZDĚLENÍ STROJŮ PODLE STUPNĚ AUTOMATIZACE

Automatizace I. stupně

Jedná se o automatické zařízení, které využívá pouze mechanizace k výkonu opakující se operace. Nekontroluje svoji činnost, nemá zpětnou vazbu.

Automatizace II. stupně

Regulační zařízení ovlivňuje technologický proces v případě malé změny podmínek procesu regulátor způsobí přechod do správného stavu. Při velkých změnách se stroj zastaví a čeká obsluhu.

Automatizace III. stupně

Je to kybernetické zařízení regulací veličin ovlivňující technologický proces s možnostmi rozhodování. Obvykle je rozhodování provedeno pomocí počítače, který snímá veličiny jako informace o zpětné vazbě (př. číslicově řízený obráběcí stroj, průmyslový robot).

Kontrolní otázky:

1. Popište důvody vzniku a vývoje automatizace?

2. Co je to mechanizace?

3. Co je to automatizace?

4. Rozdělte stroje podle stupně automatizace?