Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

1.3 ZÁKLADNÍ POJMY ŘÍZENÍ

Podmínky pro úspěšné zavedení automatizace jsou dány těmito předpoklady:

- vyhovující úroveň mechanizace

- dokonalá měřící technika vhodná pro automatizovaný provoz

- dokonalé poznání procesu

Druhy řízení

1) Ruční řízení – např. pracovník sleduje údaje měřících přístrojů a sám rozhoduje jaký řídící úkon má být proveden, a tento také provede. Tento způsob řízení vyžaduje, aby pracovník byl celou dobu u stroje.

2) Automatické řízení – strojní zařízení vydává povely v podobě signálu, podle kterých je např. obráběcí stroj nastavován.

Automatické zařízení ovládající – vykonává samočinně úkol daný sledem operací, ale samo nekontroluje svoji činnost. Nemá zpětnou vazbu.

Automatické zařízení regulační – je to takový způsob řízení, při kterém se regulátor automaticky přesvědčuje, zda regulovaná soustava dodržuje předepsané hodnoty a pokud ne vydá řídící signály k provedení nápravy. Řídící člen se nazývá regulovaná soustava.

Kontrolní otázky:

1. Jak se promítá automatizace do technické, ekonomické a sociální oblasti?

2. Jaké jsou pro úspěšné zavádění automatizace?

3. Nakreslete a vysvětlete základní blokové schéma automatického ovládacího zařízení.

4. Nakreslete a vysvětlete základní blokové schéma automatického regulačního řízení.