Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

1.4.1 Nositelem informací je signál

Signál je fyzikální veličina, která nese přiřazenou informaci.

Druhy signálů:

1) Analogový signál – je to signál, u něhož je informace vzájemně jednoznačně přiřazená ke všem hodnotám v určitém rozsahu. Signál se mění spojitě. Určitému času odpovídá určitá velikost např. napětí.

2) Digitální signál – (číslicový) je to takový signál, u něhož je informace přiřazena pouze k některým, vzájemně odlišným hodnotám nebo dílčímu rozsahu hodnot. Signál si mění nespojitě.

3) Binární signál – tento signál nabývá hodnot 0 a 1

U analogového signálu je množství přenášených informací velké. U číslicového (binárního) signálu je množství přenášených informací menší, má však proti analogovému výhodu, že je odolnější proti vnějším rušivým vlivům.