Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

2.7.2.1 Sestavení K – mapy z algebraického výrazu

Cíle: Po prostudování této kapitoly by jste měli být schopni:

- sestavit K-mapu z daného algebraického výrazu

Př. Určete velikost a zápis K – mapy pro danou funkci ,,z“, která je dána vztahem

z = ā * b * c + a * b

První člen výrazu ā * b * c stanoví, že Z = 1, je-li a = 0, b = 1, c = 1, do příslušného políčka mapy zapíšeme 1.

Druhý člen a * b říká, že Z =1, je-li a = 1 a b = 0. V tom případě zapíšeme jedničky do políček mapy všude ta,. kde a = 1 a b = 0.

Protože ve všech ostatních případech má funkce hodnotu 0, napíšeme do zbývajících políček nuly.

Cvičení:

- Sestavte K-mapu logické funkce, která je dána výrazem:

Výsledek:

2.7.2.2 Určení algebraického výrazu Z   K- mapy

Cíle: Po prostudování této kapitoly by jste měli být schopni:

- sestavit algebraický výraz z K - mapy

Z K – mapy lze přímo určit odpovídající výraz ve formě součtu součinů nebo součinů součtu

1. Výraz ve tvaru součinu součtů dostaneme napíšeme-li pro každé políčko obsahující jedničku kombinací odpovídajících vstupních proměnných ve formě součinu.

Proměnné, kterým přísluší hodnota 0 negujeme. Tyto součiny pak spojíme v součet.

Příklad:

Určete algebraický výraz ve tvaru součtu součinů odpovídající následující K – mapě

2. Výraz ve tvaru součinu součtů dostaneme, napíšeme-li pro každé políčko obsahující 0 kombinaci odpovídajících vstupních proměnných ve formě součtu. Proměnné, kterým přísluší 1 negujeme. Tyto součty pak spojíme v součin.

Příklad

Určete algebraický výraz ve tvaru součinu součtů odpovídajících následující K-mapě

Příklad

- Dokažte, že platí výraz a + (b * c) = (a + b) * (a + c)

- Pro levou i pravou stranu rovnice sestavte K – mapu. Co pro obě K- mapy

- Sestavte tabulku pravdivostních hodnot.

- Vyjádřete výraz ve tvaru součtu součinů ve tvaru součinu součtů.

- Dokažte že výraz ve tvaru součtu součinů se rovná výrazu ve tvaru součinu součtu.

Řešení:

1. Hodnoty ve sloupci a + (b * c) a (a + b) * (a + c) se rovnají, z čehož vyplívá že výraz

a + (b * c) = (a + b) * (a + c) PLATÍ

2. Z bodu 1. vyplývá, že K – mapa je pro levou i pravou stranu rovnice stejná. Platí rovnost musí platit rovnost i pro K- mapy

.

3. Tabulka pravdivostních hodnot opět vyplývá z bodu 1.

4. Součet součinů

Součin součtu

5.

Závěr:

x = y, z čehož vyplývá, že součet součinů se rovná součinu součtů.

Porovnáme-li výsledky s bodem 1., tak zjistíme, že jsou stejné, z čehož plyne rovnost všech vztahů navzájem:

a + (b * c) = (a + b) * (a + c) = (a * b * c) + (a * b * c) + (a * b * c) + (a * b* c) + (a * b * c)

= (a + b + c) * (a + b + c) * (a + b + c)

Rozdíl je ve složitosti vztahů. Vždy volíme jednodušší (kratší) vyjádření, které pak ještě můžeme buď upravit pomocí zákonů Booleovy algebry nebo minimalizovat pomocí K-mapy.