Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Posuvná měřidla

Posuvná měřidla jsou pro svou jednoduchost, univerzálnost, cenu a většinou dostatčnou  přesnost při běžném měření nejrozšířenější měřidla ve strojírenské výrobě.

Mezi posuvná měřidla patří :               1. Posuvná měřítka :

- posuvné měřítko 150 mm(160mm) – nejběžnější měřidlo – umožňuje měření vnějších a vnitřních průměrů a hloubek

- posuvná měřítka směřícími rozsahy 250 – 400 mm pro měření otvorů od 10mm

- posuvná měřítka s posuvnými rameny pro rozsahy 250 - 400mmm

- posuvná měřítka se stavítkem (slouží k přesnému jemějšímu nastavení) pro rozsahy 250 - 2000mm

2. Posuvné hloubkoměry – umožňují měření hloubek děr a asazení s větší jistotou a přesností než hloubkoměr posuvného měřítka díky větší doedací ploše měřidla. Mohou být s nosem ( např. měření T – drážky) nebo bez nosu (mají osazení nebo zkosení)

3. Posuvné výškoměry (nádrhy) – slouží k orýsování a k měření výšek. Jejich součástí je rýsovací jehla a základna určena k posouvání po rýsovací desce.Stupnice je nastavitelná na nulu.

4. Zvláštní druhy posuvných měřítek (např. posuvný zuboměr pro měření tloušťky zubu ozubených kol – v podstatě se jedná o kombinací posuvného hloubkoměru a posuvného měřítka, které spolu svírají pravý úhel, spojených v jeden celek)

Zuboměr

Posuvná měřidla se vyrábí jako klasická s noniem, s číselníkovým úchylkoměrem nebo jako digitální s displejem.Nejkvalitnější jsou posuvná měřidla s číselníkovým úchylkoměrm. Ty umožňují přesné a pohodlné čtení měřeného rozměru, ale jejich cena je vysoká z důvodu složité a drahé výroby – odměřování vzdálenosti je zajištěno přesným ozubeným hřebenem. Digitální posuvná měřidla zobrazují měřený rozměr s na setiny (0,01 mm) je však otázkou jestli se takové přesnosti dá věřit, zvláště u levnějších výrobků. Od posuvného měřidla lze těžko očekávat přesnost mikrometru (z důvodu tuhosti, vůle mezi posuvnou a pevnou částí, absence řehtačky zajiš´tující vždy stejný přítlak). Výhodou digitálních posuvek je možnost vynulování v jakékoli poloze (ovšem pozor – možnost omylu!!!), možnost přepínání milimetry/palce a možnost výstupu dat.

Klasická posuvná měřítka  noniovou stupnicí se vyrábí s noniovou diferencí (a tedy i přesností čtení měřeného rozměru) 0,1mm, 0,05mm a 0,02mm.

a) přesnost 0,1 mm – délka noniové stupnice 19mm je rozdělena na 10 stejných dílků, délka jednoho dílku tedy je 19/10 = 1,9mm. Při měření se pak porovnává noniová stupnice se stupnicí hlavní (nezkreslenou, milimetrovou), pokud budeme měřit rozměr 0,1mm bude se prní dílek noniové stupnice (1,9) krýt ze 2 na hlavní stupnici.Další možnosti:délka noniové stupnice 9mm je rozdělena na 10 stejných dílků, délka jednoho dílku tedy je 9/10 = 0,9mm; délka noniové stupnice 21mm je rozdělena na 10 stejných dílků, délka jednoho dílku tedy je 21/10 = 2,1mm.

b) přesnost 0,05 mm – délka noniové stupnice 39mm je rozdělena na 20 stejných dílků, délka jednoho dílku tedy je 39/20 = 1,95mm. Při měření se pak porovnává noniová stupnice se stupnicí hlavní (nezkreslenou, milimetrovou), pokud budeme měřit rozměr 0,05mm bude se prní dílek noniové stupnice (1,95) krýt ze 2 na hlavní stupnici.Další možnosti:délka noniové stupnice 19mm je rozdělena na 20 stejných dílků, délka jednoho dílku tedy je 19/20 = 0,95mm; délka noniové stupnice 21mm je rozdělena na 20 stejných dílků, délka jednoho dílku tedy je 21/20 = 1,05mm.

c)  přesnost 0,02mm – délka noniové stupnice 49mm je rozdělena na 50 stejných dílků, délka jednoho dílku tedy je 49/50 = 0,98mm. Při měření se pak porovnává noniová stupnice se stupnicí hlavní (nezkreslenou, milimetrovou), pokud budeme měřit rozměr 0,02mm bude se prní dílek noniové stupnice (0,98 krýt s 1 na hlavní stupnici.Další možnosti:délka noniové stupnice 51mm je rozdělena na 50 stejných dílků, délka jednoho dílku tedy je 51/50 = 1,02mm;