Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Návrh a zpracování protokolu měření.

Z každého uskutečněného měření je nutné vypracovat protokol. Tento protokol má dvě základní funkce. Jednak informuje o průběhu a hlavních výsledcích měření, jednak je dokladem o tom, kým a kdy bylo měření provedeno.

Formu a vzhled protokolu zpravidla určuje organizace, která protokol zpracovává, mnohdy vyplývá i z norem a předpisů, dle kterých je výrobek vyráběn a měřen.

Správně vypracovaný protokol by měl obsahovat následující údaje:

- jméno autora a spolupracovníků

- datum měření

- úkol měření

- stručnou teorii měřící metody

- postup měření

- naměřené hodnoty

- vypočtené hodnoty

- určení přesnosti měření

- závěr

Příklad – návrh protokolu měření:

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž,

Nábělkova 539, Kroměříž

Protokol měření

č. 227/2011

Stanovení přesného rozměru hřídele a chyby měření

číslo výkresu hřídel 456 012/01.

V Kroměříži dne 20. 5. 2011 				zpracoval: Ing. Václav Přesný

- úkol měření

Dle výkresu 456 012/01 změřte průměr hřídele ϕ 20 a stanovte rozměr průměru hřídele a chybu měření. Z naměřených hodnot průměru stanovte přesnost měřené hodnoty υ.

- stručná teorie měřící metody a postup měření

Měření průměru provedeme nejméně v pěti místech hřídele zvolených podél osy rotace.

Viz obr. 1.

Každé měření bude provedeno dvakrát a to vždy na součásti pootočené o 900.

Viz obr. 2.

Měření provedeme posuvným měřítkem s přesností 0,05 mm.

Naměřené hodnoty zaznamenáme do tabulky pomocí MS EXCEL a určíme tak aritmetický průměr hodnoty měření ϕ a hodnotu úchylek ε a kvadratickou hodnotu ε2.

Z uvedených hodnot pomocí vztahu

určíme přesnost měření υ .

- naměřené hodnoty

- vypočtené hodnoty

Rozměr tedy bude ϕ 20+-0,0009 mm.

- Závěr:

Pro přesnější určení chyby měření by bylo nutné vytvořit statisticky významnější soubor měření, to je větší počet měření.  Určený rozměr a chyba měření činí:

ϕ 20+-0,0009 mm.