Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Protokol měření

Kontrola některých dílčích parametrů ozubených kol

Přesnost ozubených čelních kol – základní terminologie:

Definice a mezní hodnoty odchylek vztažených na stejnolehlé boky zubů jsou obsahem normy ISO1328-1.

Komplexní kontrola ozubení je již mimo rámec rozsahu tohoto protokolu, proto pouze připomenu, že je zaměřena především na:

- funkčnost ozubených kol - je podmíněna dodržením požadovaných kinematických vlastností a potřebného dotyku funkčních ploch zubů

- plynulost chodu - dána změnami pohybu soukolí při malých pootočeních

- odchylka profilu – odchylka mezi skutečným a teoretickým profilem měřena v čelní rovině na kolmici k evolventě

- použitelná délka profilu

Nepřesnosti ozubení vznikají jako projevy:

- nepřesnosti použitého nástroje a jeho ustavení

- nepřesnosti výrobního stroje

- upnutí obrobku na stroji

- způsobu výroby ozubení a jeho parametrech.

Základní rozměry ozubeného kola:

průměr roztečné kružnice		D = m . z

průměr hlavové kružnice		Da = D1 + 2m

průměr patní kružnice			Df = D1 – 2,5m

Kontrola profilu zubu:

- přesnost tvaru profilové křivky je ovlivněna způsobem obrábění ozubení, seřízením stroje, parametry a nastavením nástroje

- lze měřit tvarovými měrkami pro daný typ OK (sériová výroba)

- odchylky profilu zubu se kontroluje na přístroji, který vytváří přesnou evolventu tím, že se odvaluje pravítko po kotouči, který má stejný průměr jako základní kružnice kontrolovaného kola, přístroj je opatřen dotykem, který se odvaluje po profilu zubu,

výsledky kontroly – odchylky se zobrazí na číselníku úchylkoměru nebo se zapisují odchylky kontrolovaného profilu ve zvětšení na milimetrový papír

- při správné evolventě je čára nakreslená pisátkem rovnoběžná s posuvem suportu

- je-li profil zubu odchýlen od evolventy teoretické, pisátko nakreslí čáru vlnitou,

Kontrola tloušťky zubů:

- měřením zjišťujeme, zda bude při záběru zubu dodržena stanovená vůle na dané osové vzdálenosti

- nepoužívá se pro přesná měření, neboť je závislá na přesnosti hlavové kružnice

Tloušťka zubu se měří:

- na oblouku roztečné kružnice

- v konstantní tloušťce a výšce zubu

Měření se provádí zuboměrem

základní schéma měření

výhody měření:

- lze měřit přímo na stroji

- jednoduché měřidlo viz: kapitola posuvná měřidla

nevýhody měření:

- závislost měření na přesnosti průměru hlavové kružnice.

Kontrola tloušťky zubu sk v konstantní výšce hk

Hodnoty sk a hk jsou tabelizovány a lze je vypočítat ze vztahů

a nebo najít v tabulkách.

Kontrola rozměru přes zuby M:

- nejrozšířenější způsob k přímému stanovení boční vůle, neboť součet odchylek rozměrů přes zuby obou spolu-zabírajících kol určuje přímo boční vůli při jmenovité osové vzdálenosti

- jmenovitý rozměr přes zuby M je vzdálenost mezi rovnoběžnými rovinami, které se v tečně dotýkají dvou protilehlých boků zubů, přičemž se předpokládá ozubení bez vůle

- měření se provádí přes tolik zubů z, aby dotyk měřících ploch měřidla byl přibližně na roztečné kružnici

Kontrola rozměru přes zuby M:

Pro normální ozubení α  = 200 platí:

Hodnoty z ´ a  z jsou tabelizovány:

| Z | Z´ | M1 | Z | Z´ | M1 | Z | Ź | M1 | Z | Z´ | M1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 2 | 4,6242 | 25 | 4 | 10,6825 | 36 | 5 | 13,7887 | 47 | 6 | 16,8949 |
| 15 | 2 | 4,6383 | 26 | 4 | 10,6965 | 37 | 5 | 13,8027 | 48 | 6 | 16,9089 |
| 16 | 3 | 7,6044 | 27 | 4 | 10,7105 | 38 | 5 | 13,8167 | 49 | 6 | 16,9229 |
| 17 | 3 | 7,6184 | 28 | 4 | 10,7245 | 39 | 5 | 13,8307 | 50 | 6 | 16,9369 |
| 18 | 3 | 7,6324 | 29 | 4 | 10,7385 | 40 | 5 | 13,8447 | 51 | 6 | 16,9510 |
| 19 | 3 | 7,6464 | 30 | 4 | 10,7526 | 41 | 5 | 13,8587 | 52 | 7 | 19,9171 |
| 20 | 3 | 7,6604 | 31 | 4 | 10,7666 | 42 | 5 | 13,8727 | 53 | 7 | 19,9311 |
| 21 | 3 | 7,6744 | 32 | 4 | 10,7806 | 43 | 6 | 16,8389 | 54 | 7 | 19,9451 |
| 22 | 3 | 7,6884 | 33 | 4 | 10,7946 | 44 | 6 | 16,8529 | 55 | 7 | 19,9591 |
| 23 | 3 | 7,7024 | 34 | 5 | 13,7606 | 45 | 6 | 16,8669 | 56 | 7 | 19,9731 |
| 24 | 3 | 7,7164 | 35 | 5 | 13,7747 | 46 | 6 | 16,8809 | 57 | 7 | 19,9871 |

kde 	Z je celkový počet zubů kola

Z´ je počet zubů, přes které se měří

M1 je rozměr přes zuby pro kolo s modulem m = 1mm

Určení rozměru přes zuby M výpočtem:

Rozměr M u obecného kola souvisí s rozměrem M1 vztahem

M = M1 . m

kde m je modul ozubení v mm.

Normalizovaná řada modulů (ČSN 01 4608):

0,5    0,15   0,5   1,5   5    16   50

0,06  0,2     0,6   2      6    20   60

0,08  0,25   0,8   2,5   8    25   80

0,1    0,3     1      3     10   32  100

0,12  0,4     1,25  4    12   40

Podle uvedených závislostí je možno u kol se známým modulem kontrolovat správnost výroby (rozměru M), nebo určit velikost modulu neznámého kola.

Výhody měření:

- jednoduché měřidlo - talířkový mikrometr

- lze měřit přímo na stroji ve výrobě

- ze změřeného rozměru je snadno zjistitelné posunutí základního profilu

- měření vychází od obrobených boků zubů – není závislé na přesnosti průměru hlavové kružnice

- kontrola rozměru přes zuby M u čelních ozubených kol se šikmými zuby se provádí kolmo na osu zubu

Kontrola obvodové házivosti:

Varianta a) je jednoduší, ale méně přesná, neboť měří nepřímo hlavovou kružnici, která je obráběna zpravidla při jiném upnutí - (soustružením).

a)      b)

Obvodová házivost:

- působí jako periodická změna velikosti a směru osové vzdálenosti ozubeného soukolí

- vzniká výstřednosti ozubení vůči ose kola

Kontrola se provádí:

- číselníkovým úchylkoměrem (přesný trn, kulový dotek, kontrola mezery po mezeře)

- přístroje na kontrolu dvoubokého odvalu

Úkol měření:

U daného ozubeného kola viz vzor: měřením přes zuby určete modul. Měření proveďte na pěti různých skupinách zubů.

Postup:

Zjistím počet zubů kola  a zněj určím hodnotu z´  a  M1:

Počet zubů 17 – ztoho plyne M1 = 7,6184 přes tři zuby

Talířovým mikrometrem změřím skutečné M přes 3 zuby na pěti různých skupinách zubů:

| měření č. | naměřená hodnota |
| --- | --- |
| 1. | 38,08 | mm |
| 2 | 38,08 | mm |
| 3 | 38,09 | mm |
| 4 | 38,11 | mm |
| 5 | 38,10 | mm |
| průměr | 38,09 | mm |

Nyní vypočtu modul m dělením naměřené průměrné hodnoty a tabulkové hodnoty M1.

Zaokrouhlením určím normalizovaný modul kola. V našem případě m = 5 mm.

Diference vzniká výrobními chybami, boční vůlí, opotřebením boku zubů …

Nyní mohu určit ostatní základní rozměry kola výpočtem:

Závěr:

U měřeného ozubeného kola jsme určili základní parametry pro kontrolu.