Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

CNC stroje ve strojírenské výrobě

Nasazení CNC strojů ve strojírenské výrobě znamená nárůst nároků na zpracování počítačových dat. V praxi se uspořádání podniku projevuje velkým množstvím vazeb. Řetězec začíná v konstrukci, kde se při návrhu uplatňují jak přímo programy pro tvorbu geometrie výrobku a nástrojů – CAD programy, tak i programy pro inženýrské výpočty – CAE programy, z nichž některé pracují přímo na geometrii s CAD programy. Pomocí navazujícího CAM systému dokáže na počítačové geometrii programátor CNC stroje rozvrhnout pohyby nástroje a po doplnění technologickými parametry sestavit program pro CNC stroj.  V této podobě program ještě obvykle není určen pro konkrétní CNC stroj (řídící systém) a musí být zpracován a upraven tzv. postprocesorem, což je program pro převod na konkrétní CNC stroj.  Běžný je však také postup, kdy technolog – programátor dostane výkres, příp. technologický postup a program sestaví přímo na počítači CNC stroje, obvykle v tzv. dialogovém režimu. Tento postup se používá zejména v případě jednodušších součástí, kdy obvykle ani konstruktér nemusí použít počítače pro návrh.

Vysvětlení některých použitých zkratek:

CAO 	(Computer Aided Organisation) – počítačová podpora obchodní činnosti

CAE 	(Computer Aided Engineering) – počítačová podpora inženýrských, projekčních činností

CAD 	(Computer Aided Design) – počítačová podpora konstrukčního procesu

CAP 	(Computer Aided Production) – počítačová podpora technologické přípravy výroby

CAPP 	(Computer Aided Proces Planing) – počítačová podpora pro funkce plánovací v oblasti operativního řízení výroby

CAQ 	(Computer Aided Quality) – počítačová podpora při plánování a řízení kvality

CAM 	(Computer Aided Manufacturing) – počítačová podpora pro návrh drah nástrojů při obrábění a vytváření CNC programů pro automatizované řízení strojů

CAD/CAM	(Computer Aided Manufacturing) – propojení systému CAD CAM zasahující od CAE přes CAD, CAP až po výrobu CAM

NC 	(Numerical Control) – číslicově řízené stroje, v praxi je to označení pro stroje, které ke svému řízení používaly děrnou pásku či děrný štítek

CNC 	(Computerized Numerical Control) – počítačem (číslicově) řízené stroje (stroj je řízen a ovládán počítačem, do kterého mohou být též zaváděny již hotové programy, např. pomocí diskety, CD, flash, nebo přenosem dat po lince )

DNC 	(Direct Numerical Control) – direktivně řízené stroje (stroj je řízen z centrálního počítače)

CAT 	(Computer Aided Testing) – počítačová podpora a kontrola výroby, testování materiálů, polotovarů a výrobků po všech technologických operacích

CIM 	(Computer Integrated Manufacturing) – vyšší stupeň sloučení v rámci výroby a předvýrobních etap

Příklad uspořádaní strojírenského podniku

Simulace CNC programů

– jedná se o programová vybavení, která jsou přizpůsobená danému stroji (jak dalece se obrábění přiblížilo realitě). Jedná se napodobení – simulaci obrábění v rámci určitých omezujících podmínek. Technologické podmínky (řezná rychlost, posuv, hloubka řezu apod.) určí programátor a následně je ověří – upraví obsluha přímo u stroje.

Její účelem je zejména:

- vyzkoušení – odladění programu a odstranění kolizních situací (technologicky je velmi obtížné program odladit, zde je nutná zkušenost obsluhy a programátora)

- odstranění nadbytečných pohybů

- zjištění výsledku práce programátora

- ověření zvolených řezných podmínek¨

- určení času trvání výroby

- určení opotřebení nástrojů a tím i plánování – objednávání nástrojů pro zajištění výroby

Simulátory jsou v současnosti nezbytné pro urychlení a zkvalitnění práce technologa – programátora a také pro výcvik programátorů a strojů. Na simulátoru lze program vytvořit a odladit mimo CNC stroj, který mezi tím může produktivně pracovat.