Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

F 16 CNC/F 2000

Určení stroje:

Přesné obrábění oceli, barevných kovů i plastů, vrtání. Použitelná od kusové po sériovou výrobu. Frézování tvarů, maket a modelů s konverzí dat z CAM systémů. Výukové a rekvalifikační práce.

### Technické údaje:

Hmotnost stroje	435kg

Napájení		220 nebo 3x380V / 50Hz

Max. odběr		3,2 kW

Rozměry š h v		1840 x 780 x 1650

Technologické údaje:

Pracov. posuvy XYZ	300 x 160 x 250

### Posuvy			0,01 až 3000mm/min

plynulá regulace

### Přesnost polohování	0,005 mm

### Vřeteno:

### Upínací kužel		ISO 30 – STN 220430

Otáčky			40 – 3600  1 / min

plynulá regulace

Výkon motoru		1,1 / 2,2 kW

Řídicí systém:   F2000 GRAPHIC 

Příslušenství:

Chladicí zařízení:   		Přívod chladící kapaliny ovládán řídicím systémem.
Upínání nástrojů:       		Mechanické ruční
Zvláštní příslušenství: 	Otočný stůl IS 160 (4. osa se souvislým řízením)

Frézka EMCO MILL 105 od firmy EMCO Mayer s automatickou výměnou nástrojů

### Pracovní prostředí programu F/2000