Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Edgecam

Edgecam je CAM systém, umožňující programování frézovacích, soustružnických a soustružnicko-frézovacích strojů. Edgecam kombinuje uživatelsky příjemné prostředí a intuitivní ovládání, se sofistikovanou tvorbou drah nástrojů.

Edgecam je kompletní softwarové CAM řešení jak pro produkční obrábění, tak i pro výrobu tvarových forem a zápustek. S kompletním rozsahem 2 - 5 osých frézovacích operací, s podporou pro soustružení a soustružnicko-frézovací centra, v kombinaci s dokonalou CAD integrací a důmyslnými automatickými nástroji, je Edgecam CAM software, který nachází v praxi široké uplatnění.

Edgecam je navržen tak, aby zvládal programování jednoduchých i velmi složitých součástí a nabízí plnou podporu pro poslední verze CAD systémů, obráběcích strojů, nástrojů a nejmodernějších technologií

4 a 5 osé plynulé obrábění

EdgeCAM 10.5 představil novou řadu komplexních frézovacích strategií pro 4 a 5 osých plynulé obrábění, navržených na základě vyspělých obráběcích metod splňujících nejnáročnější požadavky výrobních oborů jako je automobilový, letecký, lékařský a plynárenský průmysl. 4 a 5 osé plynulé obrábění nabízí zásadní výhody nad konvenčním indexovaným 3-osým obráběním a v mnoha směrech posouvá hranici efektivity výroby na moderních více-osých CNC strojích. 4-osé rotační frézování je nyní k dispozici i pro soustružnicko/frézovací stroje. Je tak možné obrábět například vačkové hřídele nebo rotační nože na soustružnicko/frézovacích strojích na jedno upnutí.

Soustružnicko/frézovací stroje představují enormní výkonnostní zlepšení a efektivní CAM systém umožňuje vytěžit maximální profit z nákladné investice do těchto složitých zařízení. Již od začátku, jsou nové více-osé obráběcí strategie navrženy tak, že poskytují programátorům plnou kontrolu nad všemi aspekty více-osého obrábění.

Složitá konfigurace strojů pro 5-osé obrábění je v praxi značně náročná na odladění programů. Díky využití EdgeCAM s plnou podporou pro 4 a 5-osé obrábění s vynikající Simulací strojních procesů, máte plnou podporu pro efektivní optimalizaci dráhy a bezpečný provoz vašeho CNC stroje.

Další vylepšení pro 4 a 5-osé plynulé obrábění v EdgeCAM, přináší vyšší komfort pro uživatele nabídkou nové funkce pro řízení sklonu nástroje a kontroly podřezání.

Nová volba umožňuje uzamknout 5 osu ve specifikovaném úhlu, což uživateli přináší možnost naklonit 5 osu do pevné pozice při použití rotačního obrábění. Počet chráněných ploch pro kontrolu podřezání byl zvýšen ze 2 na 4, což umožňuje lepší kontrolu nad dráhou nástroje, díky vzájemné vazbě mezi nástrojem a chráněným povrchem.

Rychlé a snadné frézování v rotačním prostředí pomocí grafických operací

Poslední verze EdgeCAM přinesla zavedení nových operací a nabídla tak uživatelům nové intuitivní grafické prostředí, které je navrženo specificky pro snadné navržení i náročných obráběcích strategií. Tyto operace jsou nyní dostupné i pro soustružnicko/frézovacím stroje, poskytují tak rychlý a snadný přístup frézování v soustružnickém prostředí EdgeCAM.

Nový dokončovací cyklus pro soustružení

Jestliže pracujete s tradičními 2-osými soustruhy nebo s nejmodernějšími více-vřetenovými nebo soustružnicko/frézovacími centry, EdgeCAM poskytuje řešení pro všechny potřeby soustružnických aplikací.

Nový soustružnický, dokončovací cyklus v EdgeCAM, nabízí veškerou funkcionalitu stávajícího cyklu Dokončení profilem s mnoha novými, intuitivními funkcemi a pokročilými metodami obrábění. Všechny nezbytné instrukce jsou zahrnuty v jednom dialogu, redukuje se tak riziko chyby uživatele. tento cyklus zahrnuje plnou podporu pro Wiper plátky a mnoho dalších výhod:

- Variabilní posuv, otáčky a přídavek pro různé segmenty profilu. To je užitečné například pro nastavení různých přídavků na stěnách.

- Směr obrábění může být automaticky otočen (reverzní obrábění), pro eliminaci obrábění čela směrem nahoru.  Můžete si například zvolit nejprve obrábění směrem vzhůru a pak snadno vytvořit další cyklus pouze pro obrábění směrem dolů, to Vám umožní dosáhnout optimální dráhu pro vynikající kvalitu povrchu.

- Automatické sražení nebo zaoblení rohu integrované v obráběcím cyklu. Je zde zachována plná asociativita a není tedy nutné modifikovat geometrii.

Vylepšené vyhledávání útvarů

EdgeCAM Solid obráběč je silný a plně integrovaný CAM systém pro tvorbu obráběcích strategií a NC kódu na Solid modelech, který nabízí nejmodernější obrábění Solid modelů s automatickým rozpoznáním útvarů a dokonalou asociativitou dráhy nástroje a Solid modelu.

Integrita dat je udržována pro Solid model, který je načten bez transformace do EdgeCAM a využívá tak více "inteligence" definované konstruktérem na modelu pro generování výkonných obráběcích strategií a rychlé programování.
EdgeCAM  představuje nové vlastnosti pro modernizaci obrábění Solid modelů. Jsou to například funkce pro automatické vyhledání a rozpoznání útvarů jako jsou radiální díry na rotační součásti. To je obzvlášť výhodné pro soustružnicko/frézovací aplikace, ke tyto díry mohou být snadno obrobeny na jedno upnutí bez nutnosti složitého "rozbalování a nabalování" tvaru.

Simulace stroje pro bezpečné obrábění

EdgeCAM Simulátor je nejmodernější nástroj, který simuluje a ověřuje (verifikuje) obráběcí operace, poskytuje realistickou prezentaci obráběcího procesu a umožňuje uživateli off-line odladění programů a maximální zvýšení produktivity stroje. V EdgeCAM Simulátoru je přesný model stroje se všemi hlavami, vřeteny a dalšími pohyblivými prvky pro podporu komplexní simulace obráběcího procesu.

- EdgeCAM Simulátor vylepšen o možnost ještě názornější reprezentace obrábění díky nové možnosti, specifikace jednoho nebo více světelných zdrojů. Zatímco jeden světelný zdroj dává lepší kontrast, vícenásobné světlo je užitečné zejména při plné simulaci stroje.

Nejnovější verze EdgeCAM Simulátoru také zahrnuje možnost "nahrát" simulaci obrábění jako AVI video. Tento soubor je možné například připojit do Zakázkového listu a umožnit tak obsluze stroje nebo nadřízeným pracovníkům prohlédnout si výrobu součásti, před její výrobou na stroji.

Ořezání dráhy v cílové hloubce

Klíčem k úspěšné výrobě je bezesporu efektivní využití inovačních technologií.  Vylepšení EdgeCAM 3D cyklů, je zaměřeno na optimalizaci dráhy nástroje. Nová volba "Oříznout v cílové hloubce", odstraňuje nepotřebnou dráhu nástroje, čímž minimalizuje obráběcí čas a čas nutný pro výpočet cyklu.

Generování NC kódu

EdgeCAM Konstruktér postprocesorů je jedinečný nástroj pro tvorbu vysoce kvalitních postprocesorů, uzpůsobený individuálním potřebám uživatelů založený na šablonách, které jsou přístupné pro široký rozsah konfigurací CNC strojů. Nová verze zahrnuje několik nových funkcí navržených tak, aby přinesly rychlejší a efektivnější způsob práce. Tato vylepšení zahrnují barevné odlišení parametrů sekvencí NC kódu pro jejich snadnou identifikaci a integrovanou nápovědu pro šablony s možností uživatelských poznámek.

Snadná CAD integrace

Plně asociativní propojení mezi EdgeCAM Solid obráběčem a všemi nejvýznamnějšími CAD systémy je základem neustálého vývoje EdgeCAM. EdgeCAM Solid obráběč načítá "nativní" data z CAD systému, vyhýbá se tak problémům při transformaci modelů nebo potenciálním chybám s modely jiných formátů.

Tak jakou každé nové verze EdgeCAM, jsou i zde plně podporovány nejnovější verze CAD produktů včetně Autodesk Inventor R11 a Pro/Engineer Wildfire 3.
EdgeCAM Solid obráběč podporuje načítání Solid modelů z posledních verzí těchto CAD systémů:

- EdgeCAM Part Modelář

- Autodesk Inventor R11 SP1

- SolidWorks 2006

- Solid Edge V18

- CATIA V5 R16 SP2

- Pro/Engineer Wildfire 3

- Pro/DESKTOP 2001 a Express

Pracovní prostředí programu