`

Pokyny soutěže programování CNC strojů žáků středních odborných škol.

# STROJNÍ PROGRAMOVÁNÍ.

# Názvy a umístění soutěžních příkladů.

- Soustružení – soubor:	S1 dil	je umístěn v adresáři:

- C:\SOUTEZ:

- formát parasolid_x_t

- formát Iges

- formát sat

- Frézování – soubory: 	F1 dil

F2 dil

F3 dil

F4 dil

F5 dil

F6 dil

F7 dil

- C:\SOUTEZ:

– formát parasolid_x_t

- formát Iges

- formát sat

Ukládání vypracovaných soutěžních souborů.

Každý soutěžící bude ukládat svoje vypracované soutěžní soubory do adresáře:

# C:\Soutez

Soutěžní soubor uloží s názvem:  přidělené číslo+číslo příkladu (např. „205_F3“)

Upozornění: Je nutno často v průběhu vypracování soubor ukládat. Při poruše PC nebo výpadku el.proudu nebude brán zřetel na zmařené vypracování. Není možno potom objektivně hodnotit.

Upozornění: Na všech počítačích kde je používán program SURFCAM je nainstalována verze Velocity4. Proto si nyní každý kdo chce může přepnout a používat strategie z verze Velocity3. NÁSTROJE/MOŽNOSTI-VÝCHOZÍ NC

Společná pravidla pro vypracování soutěžního příkladu v jakémkoliv systému
  pro strojní zpracování.

- Každý soutěžící se sám rozhodne pro formát (ze tří uvedených) pro načtení soutěžního souboru.

- Po načtení modelu si soutěžící musí vytvořit svůj souřadný systém, ve kterém bude model obrábět.

- Soutěžící je povinen umístit jednotlivé entity do hladin pomocí hladinového manažeru. Vedení soutěže stanovuje tato umístění entit:

- Hladina č. 1 – plochy originálního souboru

- Hladina č. 2 – drátová geometrie originálního souboru

- Hladiny č. 3 – č.9 budou prázdné

- Hladiny č. 10 – č.99 jsou vyčleněny pro případné pomocné geometrie drátu
			   a pomocné plochy

- Hladina č. 100 – výkres polotovaru

- Hladina č. 200 – polotovar

- Proveďte hrubování, dokončování a zbytkové obrábění.

- Používejte předepsané nástroje. Při hodnocení bude brán důraz na vhodné použití nástrojů.

- Jednotlivé operace umístěte v manažeru operací do sekcí podle použitého nástroje případně dle způsobu obrábění.

- Vygenerované dráhy nástrojů zpostprocesorujte.

- Vytvořte seřizovací list.

- Zpostprocesorované NC kódy a seřizovací list musí být uloženy v adresáři NCD daného zpracovaného modelu.

- Soutěžící, kteří budou pracovat ve vlastním CAM systému, se předem dohodnou se zadávajícím na způsobu ukládání jednotlivých požadovaných souborů na disk.

- Příklad bude hodnocen pouze v případě, že v něm budou zpracovány minimálně 3 operace.

# Příklad: F1 dil

# Použijte pouze 2osé strategie!

# Výchozí polotovar 200x100x30 mm

# Předepsané nástroje:

- D14R0

- D6R2

- D5R0

# Bodové ohodnocení : 70 bodů

# Příklad: F2 dil

# Výchozí polotovar 180x100x50 mm

# Předepsané nástroje:

- D10R0

- D10R5

- D6R3

- Navrtávák ( 3,15mm

- Vrták ( 12mm

# Bodové ohodnocení : 120 bodů

# Příklad: F3 dil

# Výchozí polotovar 85x85x24 mm

# Předepsané nástroje:

- D10R0

- D10R5

# Bodové ohodnocení : 30 bodů

# Příklad: F4 dil

# Výchozí polotovar 150x65x43 mm

# Předepsané nástroje:

- D16R0

- D10R1

- D6R3

- D6R1

# Bodové ohodnocení : 100 bodů

# Příklad: F5 dil

# Výchozí polotovar 100x70x35 mm

# Předepsané nástroje:

- D20R2

- D10R1

- D6R3

# Bodové ohodnocení : 50 bodů

# Příklad: F6 dil

# Použijte pouze 2osé strategie!

# Výchozí polotovar 100x70x30 mm

# Předepsané nástroje:

- D16R0

- D8R0

- D6R0

# Bodové ohodnocení : 40 bodů

# Příklad: F7 dil

# Výchozí polotovar 86x66x20 mm

# Předepsané nástroje:

1.	D20R0

2.	D10R0

3.	D10R2

# Bodové ohodnocení : 60 bodů

# Příklad: S1 dil

# Výchozí polotovar ( 60x111mm

# Předepsané nástroje:

- Stranový nůž úhel orientace 57.5° úhel        špičky 55°

- Zapichovací nůž úhel orientace 90° úhel        šířka 3,175mm

- Závitový nůž vepsaný úhel  60°, úhel orientace 90°, vepsaná kružnice 3.96mm

Bodové ohodnocení : 60 bodů