Tváření kovů - kování

Tvářecí stroje pro kování

a) pro volné kování

Pro volné kování používáme buchary. Ty mohou být:

1)  Pružinové buchary patří mezi nejjednodušší tvářecí stroje. Jsou poháněny od elektromotoru třecím převodem na setrvačník a od klikového hřídele mechanicky pákami na beran. Rychlost beranu a tím také rázová energie se zvětšuje tím, že dvouramenná horní páka je odpružena pryží nebo svazkem listových pružin.

2) Kompresorové buchary jsou určeny pro volné kování malých i středně velkých výkovků. Ve stojanu je pracovní a kompresorový válec.  Úder bucharu se mění větším nebo menším sešlápnutím nožní páky, kterou se ovládají regulační šoupátka.

3) Hydraulické lisy jsou obvykle svislé buď dvousloupcové, častěji však čtyřsloupové. Slouží většinou k volnému kování velkých výkovků z ingotů. Menší lisy bývají jednoplunžrové, větší obvykle tříplunžrové s možností postupného zapínání jednotlivých plunžrů a zvětšování tlaku.

b) pro zápustkové kování

Kovací válce

Používají se pro rychlé a přesné kování některých výkovků a hlavně pro předkování kusů s podélným proměnným profilem. Rotující válce uchopí tyč do kalibrů a vytlačují ji zpět, přičemž jí dávají tvar určený dutinou činné části válců.

Vřetenové lisy

Jsou jednoduché tvářecí stroje s převodem síly od pohonu vřetena na beran. Způsobem práce se podobají bucharům, neboť veškerá pohybová energie, nashromážděná v setrvačníku, se při tváření spotřebuje. Elektromotor pohání řemeny dva kotouče na hřídeli, který je osově přesouván pákovým mechanismem.

1) Volné kování

Rozdělení –    1) Ruční

2) Strojní

Ruční kování

Princip práce u ručního kování je stejný jako u kování strojního. Ruční kování má využití zejména při menších opravách, v uměleckých kovárnách apod. Materiál se ohřívá v kovářských výhních na kovací teplotu, výhně mohou být stabilní nebo přenosné, palivem je drobné spékavé uhlí nebo drobný koks.

Kovářské nástroje

Pracovní plocha je kovadlina, je hladká a kalená, stavěná na dřevěný dubový špalek. Kladiva jsou rovněž kalená, mají různé tvary. Kleště jsou přizpůsobeny tvaru materiálu. Sekáče a průbojníky jsou z wolframové oceli, strana na kterou se tluče se nekalí. Zápustky se používají pro hlazení tyčí různých průřezů a pro jiné pomocné práce.

Základní kovářské práce

Výkovky různých tvarů se zhotovují postupným provedením vhodných základních prací.

Prodlužování

Také se označuje jako kování do délky nebo vytahování, dělá se přes hranu kovadliny nebo přes její roh.

Hlazení

Děje se přitloukáním materiálu na sedlík

http://www.youtube.com/watch?v=e_uO7PU8l8Y

Osazování

Je zeslabování tyče v určité délce. Provádí se zaškrcením polotovaru osazovacím kladivem nebo oblíkem, a to jednostranně popř. dvoustranně s následujícím prodloužením osazené části.

Pěchování

Je zesilování polotovaru, krátké kusy se pěchují na kovadlině ve svislé poloze, delší kusy v poloze vodorovné

Sekání

Dělá se na utínce, přitlouká se kladivem nebo perlíkem, nejdříve se nasekne u jedné strany, z druhé strany se pak oddělí.

Kovářské svařování

Svařování v ohni je nejstarší způsob svařování. Provádí se za ohřevu na svařovací teplotu 1300°C. Svařovat lze na tupo nebo přeplátováním

Strojní kování

Strojně se kove buchary. Pro kování výkovků, které vyžadují větší hmotnost beranu se zpravidla používá hydraulických lisů.

http://www.youtube.com/watch?v=XTU0Z-FkhtU

http://www.youtube.com/watch?v=tLRkOupbARM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sW2G-zxTwKs&feature=related

2) Zápustkové kování

Zápustkovým kováním se vyrábějí jakostní strojní součásti mnohdy velmi složitých tvarů.

Zápustkové kování je zatlačování kovu v plastickém stavu do dutiny v ocelovém bloku. Obvykle se pracuje se spodní a vrchní zápustkou. Materiál se vloží do dutiny spodní zápustky a vrchní zápustka se úderem nebo silou přitlačuje na spodní zápustku. Materiál vyplňuje nejprve dutinu spodní a vrchní a přebytečný materiál po vyplnění dutiny odtéká do výronku. Výronek se po vykování ostřihne protlačením výkovku střižnicí.

Zápustkové kování se tedy skládá z ohřevu na kovací teplotu, předkování, kování do zápustky a ostřižení výronku.

Použité zdroje:

FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1.vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 290 s. ISBN 80-867-06095

FOREJT, Milan. Teorie tváření a nástroje. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 1991, 187 s. ISBN 80-214-0294-6.

HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 2., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN 80-718-3244-8.

LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.

ŠVAGR, Jiří a Jan VOJTÍK. Technologie ručního zpracování kovů: pro 1. ročník středních odborných učilišť. 3. vyd., v Institutu 2. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2000, 91 s. ISBN 80-710-5214-0.

TMĚJ, Jaroslav. Progresivní metody při zpracování plechů. Dům techniky ČSVTS.